Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Тюнинг > Тонировка

Автор: слесарь Сен 13 2015, 04:17 PM

Так как задние стёкла практически на всех авто выпуклые, многие тонируя его плёнку режут на полосы. Для того, что бы в углах не было складок. Но пока плёнка не выгорела это видно практически только самому владельцу(и его пассажирам) изнутри машины. Но когда плёнка теряет цвет - зебру видят уже все. Резать на полоски не надо. Режем плёнку примерно по размерам стекла с небольшим запасом. Вымываем стекло с двух сторон, мочим пленку. Защитный слой не снимаем! "Наклеиваем" плёнку снаружи на стекло(тонировкой к стеклу, защитой наружу) и подогреваем феном. Промышленным на минимальной т-ре(65-80С) или бытовым на максимальной т-ре(65С). Прогревая разглаживаем резиновым или пластиковым шпателем. Так пленка принимает форму стекла. После остывания отрезаем лишнее канцелярским ножом. Снимаем и уже по настоящему клеим изнутри. Если на машине съёмные стёкла, то для удобства и лучшего качества нанесения - их лучше снять

Автор: Швейк Сен 16 2015, 06:57 PM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=9, Это да, но не вся пленка может так растянуться. Да и зебру не делают, клеят встык.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)