Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Шины и Диски > Выбор автомобильного компрессора.

Автор: ElviSS Фев 3 2014, 05:57 AM

Пользуюсь таким "Тайфун" двухцилиндровый. Дует до 10 кгс/см2. Производительность: 70 л/мин. Очень быстро накачивает даже совсем лежачее колесо.

Автор: слесарь Фев 3 2014, 01:49 PM

У меня такой 50 л/мин. Устроил по цене, брал за 300р в Леруа.

Автор: Shurik Фев 3 2014, 04:24 PM

Картинку своего компрессора не нашёл. Очень похож на вот этот Торнадо Но контора Jericho General Trading. На тот момент отзывы были вполне положительные. 12Атм. 72л/ч... Манометр врал с самого начала. Пока был новый дул зверски. Через год-полтора не очень интенсивной эксплуатации еле дует. Сейчас пользую такой Покупать электрический уже опасаюсь.

Автор: Практик Фев 4 2014, 02:56 AM

Цитата (Shurik @ Фев 3 2014, 20:24) .... Сейчас пользую такой Покупать электрический уже опасаюсь.... Точно Shurik, в точку, лучше чем наш родной ножной, действительно нет. Я очень дотошный и принципиальный, все наверное заметили уже, так вот. Ножной наш насос очень хорош именно манометром, тот очень эталонно показывает. А вот практически все остальные манометры, неважно, отдельные или на электрических (китайских) насосах, показывают полную тувту. Вы не поверите, ноя я как-то сравнил показания нашего и других манометров, разница показаний была до 0,7 кгс/см кв. Поэтому у меня уже два проверенных и отградуированных по нашему ножному манометру манометров. А градуируются они просто, снимаем резиновую облицовку, потом стекло, затем откручиваем винты крепления шкалы, дальше в зависимости от механизма (обычно он с демпфером часового типа, то есть через шестерёнку) передвигаем шестерню на зуб или два в соответствующую сторону. А бывает, что докручивания одного из винтов крепления шкалы по сильнее всё нормализуется. Вот такая фишка. Не верите мне - возьмите ножной насос и сравните со своим любым китайским. На 100 % уверен - там манометр показывает температуру по больнице.

Автор: TRAKTOR Фев 5 2014, 03:13 PM

Сейчас пользуюую "Качок". Вот такой: http://kachok-auto.ru/k90led2011_n.html И не врёт совсем. У меня советский тарированный манометр от деда достался.По нему всё чётко.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)