Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Общий раздел по комплектующим и инструменту > Дворники

Автор: слесарь Дек 19 2016, 05:39 PM

Диалог в магазине автозапчастей: — Две щетки для дворников фирмы Bosch на Запорожец! — Согласен, меняемся! Цена прозрения: эксперты ЗР выбирают щетки стеклоочистителей Сравниваем дворники разных типов: каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние — и разных производителей. Экспертизу проходят 14 образцов. Всегда ли «дороже» означает «лучше»? http://i-fotki.info/ Пробное нанесение эталонного загрязнителя. http://i-fotki.info/ Особая точность в замерах не требовалась. Хотя бы потому, что лидеры вообще не оставили грязных участков. Тем не менее привычка всё измерять пересилила: всякий раз мы оценивали ширину не очищенных дворником пятен. Найти замену механическим очистителям стекол обещали еще несколько десятков лет назад. Cобирались применять вместо них мощный воздушный поток и даже ультразвук: мол, ветровое стекло, вибрируя с частотой около 30 МГц, будет избавляться от любых загрязнений. Возможно, со временем так оно и будет, но пока услугами механических дворников продолжают пользоваться даже самые престижные автомобили. Что уж говорить о Самарах и Логанах, «шнивах» и Дастерах! На таких машинах используют дворники длиной 500–510 мм. Щетки этого популярного размера мы и взяли на тест. Испытания проводили на автомобиле Лада Ларгус. Поверхность стекла тщательно вымыли и обезжирили, после чего перед каждым замером наносили на него равномерным слоем искусственный загрязнитель на основе раствора карбоната кальция — мела, проще говоря. Раствору давали подсохнуть в течение минуты, после чего включали механизм стеклоочистителя с водительской стороны на один ход без применения штатного омывателя — и оценивали состояние поверхности стекла после маха щеткой. Не удивляйтесь белым точкам, с которыми не справляются даже лучшие образцы, - так выглядят выбоины на поверхности стекла, оставленные камешками наших дорог. http://i-fotki.info/ У бескаркасной конструкции спойлер может быть симметричный или асимметричный. Последний используется, как правило, в тех случаях, когда угол поворота щетки составляет более 90 градусов и набегающий поток воздуха не прижимает щетку, а отрывает ее от стекла. http://i-fotki.info/ КАКИЕ ДВОРНИКИ ЛУЧШЕ? Гибридные: конструкцией повторяют каркасные модели, но верхние коромысла выполнены из пластмассы или стальной ленты; при этом дворнику придан аэродинамический профиль. Аэродинамика лучше, чем у обычных каркасных моделей, при том что основа у обеих конструкций одна и та же, НО! Высокая цена. Склонны к обмерзанию http://i-fotki.info/ Каркасные: набор нескольких коромысел с большим количеством шарниров. Резиновая лента зажата между двумя полосками нержавеющей стали. Простота и отработанность конструкции, дешевизна. НО! Плохая аэродинамика: крепление осуществляется через коромысла, а потому расположено вдалеке от стекла. Как правило, нет элементов для прижима щетки к стеклу. Ресурс шарниров низкий. Могут обмерзать http://i-fotki.info/ Бескаркасные: резиновая лента зажата между двумя широкими полосками пружинистой стали, которым заранее придан значительный прогиб. Масса минимальная, значит такие щетки меньше нагружают привод. Самое низкое аэродинамическое сопротивление. У многих моделей — аэродинамический прижим. НО!Высокая цена. Обмерзают, хотя и в меньшей степени, чем каркасные http://i-fotki.info/ Зимние: каркасный дворник; некоторые его коромысла выполнены из пластмассы, а часть — из оцинкованной стали. Все элементы, кроме рабочей поверхности ленты, запрятаны внутрь чехла из тонкостенной резиновой трубки. Лучше других защищены от обмерзания. НО! Чехлы довольно хлипкие. Цена высокая. Аэродинамика плохая Разница в цене между самым дешевым и самым дорогим дворниками в нашей выборке — тридцатикратная: 150 и 4950 рублей за штуку. Как выяснилось, цена — отнюдь не показатель качества. Короткое задание оказалось очень трудным. И первые участники дали понять, что, дескать, выполнить его невозможно: надо помахать туда-сюда как следует! Но всё же мы дождались своего: две щетки сработали практически идеально — Bosch Aerotwin и Maruenu Gyraless Snowblade. Если бошевский успех был вполне ожидаемым (и щетка бескаркасная, и репутация отличная), то хороший результат японского изделия удивил. Впрочем, оглушительная цена восточных дворников Maruenu не оставила им шансов на ярлык «Выбор ЗР». Его получил Bosch: эти щетки впятеро дешевле. Итоги работы каждой щетки отражены в фотогалерее, участники испытаний расположены в ней по алфавиту. Остается напомнить, что щетки дворников нужно менять хотя бы раз в год. Счастливого пути! ЗАДАЧА ДВОРНИКА Чтобы как следует очищать вверенное пространство, щетка должна равномерно прилегать к поверхности ветрового стекла, причем на любой скорости. Добиться этого сложно. В угоду аэродинамике щетка может быть снабжена спойлерами различных типов — симметричными или асимметричными. Иногда изменяют профиль резиновой ленты, создавая подобие антикрыла. Между прочим, у правого и левого дворников условия работы неодинаковые. Именно поэтому спойлер на каркасник обычно ставят только с водительской стороны. У пассажирского угол поворота, как правило, ощутимо больше и обтекание потоком воздуха то и дело происходит в обратном направлении. Поэтому оптимальными с точки зрения аэродинамики являются симметричные бескаркасники, обеспечивающие надежный прижим к стеклу при обтекании потоком воздуха в обоих направлениях. СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА Чем старее и хуже щетки, тем выше расход недешевой стеклоомывающей жидкости. Периодически снимайте щетки с машины и мойте их теплой водой с мылом — шарнирные соединения прослужат дольше. Следите, чтобы поводок дворника на всем пути держал его перпендикулярно стеклу. В каркасных моделях по мере износа шарниры начинают сильно люфтить. Такую щетку лучше заменить. При установке щеток обязательно следите, чтобы они не стучали снизу и сбоку об уплотнитель стекла. Периодически смазывайте шарниры поводков очистителей. Коррозия бывает настолько сильной, что сила прижима сходит на нет. Если стекло замерзло, его необходимо вначале освободить от корок льда, а только потом включать очистители. Иначе дворники быстро выйдут из строя. При выборе новых щеток не отклоняйтесь от рекомендованной автопроизводителем штатной длины в значительной степени. У более длинного дворника ниже усилие прижатия. Кроме того, такие щетки могут цеплять друг за друга. А короткий дворник не обеспечит необходимый сектор обзора. Если стекло сильно исцарапано, то почти наверняка видимость будет неважной, даже если щетки совсем новые. Такое стекло надо хотя бы отшлифовать, а лучше поменять. http://i-fotki.info/ Alca Super Flat, Германия Тип бескаркасная Примерная цена комплекта 1160 руб. Чтобы оценить качество очистки, даже линейка не понадобилась. http://i-fotki.info/ Alca Winter, Германия Тип зимняя Примерная цена комплекта 950 руб. Не идеально, но на общем фоне неплохо. http://i-fotki.info/ AVS Сrystal, Китай Тип всесезонная, бескаркасная, с асимметричным спойлером Примерная цена комплекта 500 руб. Цена для бескаркасника приемлемая, но высокого качества очистки не ждите. Суммарная ширина неочищенной полосы составила около 200 мм, причем грязные участки остались по всей длине щетки. http://i-fotki.info/ Bosch Aerotwin, Бельгия Тип бескаркасная, с асимметричным спойлером Примерная цена комплекта 1750 руб. На общем неважном фоне — практически идеальный результат. http://i-fotki.info/ Champion Aerovantage, Венгрия Тип каркасная Примерная цена комплекта 885 руб. Венгерский «чемпион» почти по всей поверхности оставил грязные участки — около 150 мм шириной. http://i-fotki.info/ Champion Easyvision, страна не указана Тип бескаркасная Примерная цена комплекта 940 руб. Это «чемпион» не порадовал: неочищенные полосы суммарной шириной примерно 180 мм остались снизу и сверху. http://i-fotki.info/ Denso Wiper Blade DFR-004, Франция Тип бескаркасная Примерная цена комплекта 1450 руб. Французские щетки Denso оставили около 80 мм неубранной грязи. Лучше, чем у многих, но… http://i-fotki.info/ Denso Wiper Blade DUR-050L, Южная Корея Тип гибридная Примерная цена комплекта 1650 руб. Эта фирма всегда славилась хорошими дворниками. Однако в этот раз дорогие гибриды не показали мастер-класс: результат лучше, чем у многих, но далеко не идеальный. Добавлено @ [mergetime]1482169679[/mergetime] ПРОДОЛЖЕНИЕ http://i-fotki.info/ Heyner Exclusive Graphit, Германия Тип каркасная Примерная цена комплекта 800 руб. Результат скромный: верхнюю часть стекла щетка обошла вниманием. http://i-fotki.info/ Heyner Hybrid Graphit, Германия Тип гибридная Примерная цена комплекта 900 руб. Остались грязные полосы сверху и снизу суммарной шириной около 130 мм. http://i-fotki.info/ Maruenu Gyraless Snowblade, Япония Тип зимняя Примерная цена комплекта 9900 руб. Эту щетку купили, в основном, из интереса: что такого в ее конструкции, что она стоит 4950 рублей? В нашем тесте «японка» взяла второе место. http://i-fotki.info/ MegaPower Skeleton, Китай Тип каркасная Примерная цена комплекта 300 руб. Цена самая низкая в нашей выборке. А вот работают «китайцы» плохо: полсектора не очищено. http://i-fotki.info/ Trico Ice, Мексика Тип зимняя, бескаркасная Примерная цена комплекта 1850 руб. Мексиканские дворники отработали на троечку: 140 мм грязи — многовато. http://i-fotki.info/ Trico NeoForm, Мексика Тип гибридная, с симметричным спойлером Примерная цена комплекта 1900 руб. Эти щетки чистят довольно равномерно, но не старательно. http://www.zr.ru/content/articles/904666-tsena-prozreniya/

Автор: Практик Дек 20 2016, 04:59 AM

Привет! А я бы первое место Alca Winter бы дал за компромисс между ценой и качеством очистки и всё таки она не обмерзает, да и чистит не плохо, у самого такие стоят.

Автор: Shurik Дек 20 2016, 05:15 PM

Этот же самый тест провести после месяца езды по слякоти. Были у меня как-то БОШевские дворники. Пока новые - всё супер. Одна весна - и оставляют полосы не хуже других. А при их цене...

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)