Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Тюнинг > Рестайл панели приборов + плавный розжиг.

Автор: Volk48 Сен 21 2015, 07:41 PM

Давно хотел заменить лампочки на нормальные светодиоды, которые не будут пере горигорать каждые пол года Для начало разбираем панель http://vfl.ru/fotos/70abf1ff9954851.html Снимаем стрелки и Снимаем цеферблат верней срезаем т.к он приклеен аккуратно канцелярским ножом. Сдираем цветофильтр тем же канц-им ножом, и отмываем остатки клея спиртом Получилось вот что http://vfl.ru/fotos/449a08729954862.html Я использовал ленту диодов пол метра и разместил в внутри панели http://vfl.ru/fotos/2c5f2af49954876.html Но получилось слишком ярко Если так ездить то придётся одевать сварочную маску http://vfl.ru/fotos/e5df21639954887.html Думал что делать? Перилопатил пол инета в поисках чего нибудь Нашёл схему плавного розжига панели. Но получилась досада, из 3 х схем найденных толком не одна не работала то розжиг быстрый, то яркости нет какую хотелось, или вообще не работает В итоге начал экспериментировать с той схемой которая работала хоть как то, и розжиг был быстрым и резким Чтото добовлял, чтото убрал из схемы, в итоге получилось то что мне нужно. http://vfl.ru/fotos/b962552a9954900.html Время розжига 5 секунд но хотелось ещё добавить мягкости розжига и убавить чуть яркость играть сопротивлением в схеме не получилось вообще затухала Конденсаторы отвечают за время розжига, их трогать нельзя Решил попробовать когда было всё спаяно (спустя сутки ) добавить диод, внедрив его методом тыка на провод +12В перед сопротивлением 0'47 ком. И о чудо яркость чуть уменьшилась и появилась мягкость. Когда поставил панель, то можно ещё и убавить яркость реостатом, я был удивлён, т.к светодиоды не регулируются реостатом, значит что то в схеме позволило это делать. Итак что нам нужно для этого девайса Диод 1N4148 Сопротивление 0.47 ком Транзистор КТ815 (чтобы вы не копались по справочникам где какая ножка, я нарисовал на схеме) Конденсатор 2200мКф 25В Конденсатор 1500мКф 16В Если хотите увеличить время розжига больше 5 сек то можно заменить коде р 1500 на 2200 и время увеличится, я пробовал, не понравилось долго очень Вот схема какая у меня получилась http://vfl.ru/fotos/ba43deb09954924.html

Автор: Serg8417 Ноя 12 2015, 04:46 PM

А стрелки после сборки правильно показывают???

Автор: Volk48 Ноя 12 2015, 05:29 PM

Да правильно показывают. Я по БК устанавливал. Можно перед снятием стрелок наклеить скотч автомобильный и черкануть на против стрелки , а потом когда устанавливать стрелки будет видно как они стояли раньше

Автор: Практик Ноя 13 2015, 06:07 AM

Цитата (Volk48 @ Ноя 12 2015, 21:29) Да правильно показывают. Я по БК устанавливал. Можно перед снятием стрелок наклеить скотч автомобильный и черкануть на против стрелки , а потом когда устанавливать стрелки будет видно как они стояли раньше А у нас на Гранте такого нет, то есть стрелки одеваются в определённо положении в пазы, всегда казать будет правильно.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)