Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Электрика > ВАЗ 2107. Проблемы с приборкой.

Автор: SS20 Янв 31 2014, 05:08 PM

Суть проблемы.. ВАЗ2107, после ночи на морозе около -25-30, утром при запуске не горит подсветка, тахометр зашкаливает, остальные приборы тоже показывают погоду. После прогрева салона все резко включается и работает до следующей долгой стоянки. Дико не хочется на таком холоде ловить проблему.. может кто то сталкивался или есть слабые места, где в первую очередь порыться надоо ?

Автор: Shurik Янв 31 2014, 06:04 PM

Похожие проблемы - утром, на морозе, уровень бензина зашкаливает даже при горящей лампе. После прогрева прибока сначала запотевает. Потом всё нормализуется. Видимо конденсат где-то оседает на контактах. Сильно не напрягает.

Автор: Практик Фев 2 2014, 09:51 AM

Цитата (SS20 @ Янв 31 2014, 21:08) Суть проблемы.. ВАЗ2107, после ночи на морозе около -25-30, утром при запуске не горит подсветка, тахометр зашкаливает, остальные приборы тоже показывают погоду. После прогрева салона все резко включается и работает до следующей долгой стоянки. Дико не хочется на таком холоде ловить проблему.. может кто то сталкивался или есть слабые места, где в первую очередь порыться надоо ? Ответ прост - плохой контакт массы на приборку. Необходимо снять щиток панели приборов и хорошенько всё протянуть, выткнуть и снова воткнуть все клеммники. И ещё, от меня: для владельцев "семёрок" и "пятёрок", под щитком приборов есть две шпильки массы, они слева одна над другой. Так вот, необходимо все массовые провода на нижней шпильке снять и пересадить на верхнюю. На нижней шпильке оставить только крепление реле зажигания и реле аварийного освещения и поворотов. На нижней шпильке присутствует пластмассовая втулка и она не позволяет достаточно крепко протянуть провода, со временем она от холода сжимается, контакт прослабляется, и Вы получаете эффект разнообразных зашкаливаний приборов.

Автор: ElviSS Фев 4 2014, 08:29 AM

Перетяжка масс на шпильках не помогла. Пусть ждет потепления, видимо нужна серьезная ревизия контактов.

Автор: Практик Фев 4 2014, 04:36 PM

Цитата (ElviSS @ Фев 4 2014, 12:29) Перетяжка масс на шпильках не помогла. Пусть ждет потепления, видимо нужна серьезная ревизия контактов. Да.... У меня прошло на ура, а у тебя нет, ну что ж, наверное действительно надо глубже копать, не отчаивайся!

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)