Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Электрика > Генераторы Г222 и Г221

Автор: Schulz Фев 12 2014, 10:17 PM

Всем привет! Этих генераторов практически не осталось, так как их ставили на машины довольно давно, но они до сих пор есть в продаже и ещё стоят на машинах, так вот несколько полезных советов как их "настроить" чтобы и напряжение не скакало и заряд они выдавали ровный. Дело в том, что Регулятор Напряжения генератора (далее РН) регулирует верхний уровень напряжения в зависимости от того значения, которое имеется непосредственно на его входе. А у этого типа генераторов напряжение на РН берётся из цепи авто, а не с блока доп. диодов как например в генераторе 37.3701... В частности, если оно поддерживает верхний уровень в пределах 14,3—14,5 В, то в действительности на аккумуляторе будет поддерживаться напряжение, превышающее это значение на величину его потерь в цепи авто, т. е. при допустимом падении 0,1—0,2 В оно будет составлять около 14,7 В (что допустимо), тогда как при большом падении (скажем, 0,5—0,6 В и больше) оно будет превышать 15 В. А это перезаряд. Я сам столкнулся с такой проблемой, когда напряжение стало "плавать"... И вот какой выход из неё я реализовал на своей 4-ке.

Автор: Schulz Фев 12 2014, 10:35 PM

Вот подключение генератора Г222 через реле непосредственно к акб. Что дает на РН именно то напряжение что на акб, а не на "плохих" контактах где то в цепи авто. Изменив таким образом схему питания РН в своей 4-ке, я добился изумительных результатов по зарядке. В схеме подключение генератора показано условно, дабы показать что на его РН приходит плюс с акб, это чтобы не путаться с рисунком внутри самого генератора... Добавлено @ [mergetime]1392244951[/mergetime] А вот подключение Г221 с выносным регулятором. Что бы показать как на его РН приходит плюс с акб, а далее просто идет на генератор, как обычно. В схеме подключение генератора показано условно. Это чтобы не путаться с рисунком внутри самого генератора... PS. Ох, кажется все получилось, это радует.

Автор: Schulz Фев 15 2014, 10:34 AM

А ещё у меня стоит трехуровневый регулятор напряжения. Производства Энергомаш Калуга. Ездил на завод выбирал там. Очень полезная штука, и отлично работает. Вот ссылка если кому интересно что же это такое: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html Через год использования, я его снял для ревизии, почистил контакты, посмотрел провода ну и так общее состояние. Остался доволен, хотя и не в самое удачное место поставил его, как показала практика его лучше не на боковину рядом с акб ставить а куда нибуть ещё, так как на него грязь летит... Вот думаю по весне может его в салон убрать, чтобы в чистоте и сухости был. Хотя он и водо-грязе-непроницаемый, но наружние контакты все же окисляются, и ржой идут, а это не есть хорошо...

Автор: Schulz Май 12 2014, 10:44 PM

Всем привет, и в продолжении темы. Заметил два дня назад, что на ХХ у меня стрелка вольтметра, на приборной панели, слегка стала гулять - в границах малой зеленой зоны, и свет фар тоже помаргивает. Как только даешь обороты, хотя бы 1,2т.об\мин. все симптомы пропадают. Стоит пятая панель приборов. Сегодня стал разбираться в чем дело. В общем оказалось что это окислившиеся и слегка подёрнутые ржой контакты трехуровневого регулятора - зачистил мелкой шкуркой и всё прекратилось, надеюсь что надолго Такие же симптомы бывают когда РН уже собирается отказать, но там не пропадают с поднятием оборотов, но для начала нужно всегда обратить внимание на контакты. Например в Г222 где РН и щетки представлены единым но разборным блоком, частенько внутри покрывается всё ржой, и генератор уже не может правильно работать, а в 37.0--- где РН и щетки не разборный блок, помогает пропайка контактов - просто прогреть их паяльником чтобы припой снова стал жидким, хотя исполнение быват разным и не всегда можно это сделать... Ну это на случай крайней нужды, а так проще просто поменять...

Автор: Andy Апр 29 2015, 07:18 AM

Цитата (Schulz @ Фев 13 2014, 01:35) Добавлено @ [mergetime]1392244951[/mergetime] А вот подключение Г221 с выносным регулятором. Что бы показать как на его РН приходит плюс с акб, а далее просто идет на генератор, как обычно. В схеме подключение генератора показано условно. Это чтобы не путаться с рисунком внутри самого генератора... Приветствую всех! Не мог бы кто-нибудь пояснить для безграмотного в делах электрики, куда конкретно нужно подключить кабель, на который указывает зеленая стрелка из сообщения Schulz по подключению генератора Г221. Следуя схеме во вложении, где: 29- реле зажигания; 30- выключатель зажигания. Мне видится подключение к 30 выводу выключателя зажигания(№30 на схеме), верно? Так как именно туда приходит по общей заводской схеме 30 вывод от генератора. Заранее благодарю.

Автор: ЭЛЕКТРОШОК Апр 29 2015, 08:29 AM

Клемма 15 замка зажигания

Автор: Andy Апр 29 2015, 09:43 AM

Цитата (ЭЛЕКТРОШОК @ Апр 29 2015, 11:29) Клемма 15 замка зажигания Вот, говорю же не бум, бум я в этом. Спасибо за наводку, там как раз удобно зацепить на Ш4 выход от мотажного блока в салоне.

Автор: Василь Мар 28 2020, 12:44 PM

Освежу немного эту тему своим печальным результатом. Может кто-то подскажет чего хорошего... Ваз 053 (2002г) но генератор установлен Г222. Проводка ХЗ от какой модели, больше похожа на родную. Для генератора Г222 на лампочку зарядки должно стоять реле 702. У меня его нет. Провод из блока предохранителей идёт сразу на 15 контакт РР. После заливки тосолом, была переборка генератора. Установлен новый диодный мост и Реле регулятор со щётками. Всё остальное в норме и не требовало замены. Генератор даёт перезаряд. На концевике провода который вставляется в 15 контакт РР ток 11,95 на АКБ 12,67. Решил установить дополнительную релюху, в качестве заплатки для нормализации тока на концевике провода. Использовал верхнее фото во втором посте этой темы. Итог: Зарядка на средних и высоких оборотах стала идеальная и не плавает. Есть проблемка на холостых оборотах, иногда нет совсем зарядки, но после перегазовки что-то появляется. Отрегулировал ХХ сделав побольше обороты чтобы была зарядка. Вроде всё работает отлично, обрадовался, расслабился, но через неделю разрядился АКБ. Купил новый АКБ так как старый уже потрёпан и пару банок вызвали сомнения у меня. Через две недели и новый разрядился. Вопрос: В чём может быть причина постепенного разряда АКБ? Релюха вроде рабочая, устанавливал новую. При выключенном зажигании тока нет на концевике провода для 15 контакта. Утечка тока в норме 0,02 с включенной сигнализацией и 0,01 без сигнализации (отключал для пробы). Получается что разряд происходит во время езды или во время стоянки с включенным зажиганием. Утечка тока 3,43 во время стоянки, двиг заглушен, но включено зажигание - это нормально или завышено? Если у кого есть какие нибудь идеи, может подскажите...

Автор: SS20 Мар 28 2020, 01:11 PM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=244, зажигание трамблёр или бесконтактная система ?

Автор: Василь Мар 28 2020, 02:34 PM

Бесконтактное зажигание, установлено года три назад.

Автор: SS20 Мар 28 2020, 03:07 PM

По идее, БСЗ должно кушать меньше. Если конечно все исправно.

Автор: Schulz Мар 28 2020, 05:35 PM

Привет Василь! Чуть попоже вылезу с нетбука и подскажу где может быть проблемка. С телефона ужасно неудобно. А проводка у тебя скорее под генератор 37-ой серии. Лампочка акб загорается при включении зажигания? Если нет то точно 37-ая серия, там с Г222 у них малость разное подключение. И ещё, на акб как провод одет? Он там окисляется сильно, в скрутках. И где вот на обмотку реле идет, если меньше 6 вольт то оно не сработает. И если там сгнил провод то Просто генератор не включается. По вольтметру что показывает? Лучше конечно тестером, но и так будет видно. Добавлено @ [mergetime]1585417163[/mergetime] Цитата (SS20 @ Мар 28 2020, 18:31) По идее, БСЗ должно кушать меньше. Если конечно все исправно. Там генератор поджирает у него обмотки включены в таком положении.

Автор: Schulz Мар 28 2020, 06:35 PM

http://vfl.ru/fotos/6b2b022b16524381.html Вот чем отличается подключение Г222 и 37-ой серии.Проводка универсальна, ну по крайней мене у меня на 21043 94-го года выпуска.

Автор: Schulz Мар 28 2020, 06:57 PM

Так-с я бы порекомендовал пройтись по проводу который питает обмотку катушки, и по проводу что через силовые контакты реле идет с акб на генератор. Мало ли где нибуть там что нибуть окислилось и тд. И ещё во время движения посматривать на вольтметр, мало ли что нибуть отходит - у меня случай был когда стоял трубчатый предохранитель на питающем с акб регулятор напряжения на генераторе, так он переодически отходил и заряд пропадал. И ещё я бы проверил массу с акб на кузов. но это скорее так, для профилактики. PS буду переодически здесь быть так что жду дальнейших вестей.

Автор: Василь Мар 28 2020, 09:18 PM

Проводка у меня по подключению похожа на 37-ой генератор. Машину я брал б/у и когда-то обращаться на сервис, с другой проблемой, там электрик произнёс фразу: Ну у тебя здесь и чудили. Сам я чайник в этих делах, так что по нормальному сделать не смогу. Лампочка АКБ ведёт себя по разному. Я думаю из-за того что подключена неправильно, без реле 702, как это должно быть на Г222. Раньше, когда всё было хорошо, она не горела совсем, что при включении зажигания, что после заводки. Горящую лампочку АКБ я увидел впервые после того как тосол попал в генератор. Реле Регулятор замкнул, и щёткам хана пришла. Сейчас: 1. Если провод на 15 контакт подключен напрямую из блока предохранителей, то лампочка не горит совсем, как и раньше. 2. Если провод на 15 контакт подключен через доп.реле, то в этом случае лампочка горит тускло в пол накала и постоянно. После включения зажигания она загорается, но не сразу как маслёнка, а с небольшой задержкой. После заводки она не гаснет. Чудно всё у меня с проводкой. Но из-за этого я и поставил заплатку (доп.реле), чтобы отсеч проблемную проводку в салоне. Сам сделать проводку я несмогу, а на ремонт в сервисе нет денег, финансовые проблемы сейчас у меня. Контакты на предохранителях и релюшках в блоке зачищал. Масса на кузове и на генераторе нормальная, что на передней части генератора, что на задней, такая-же как и на АКБ. Силовые провода с АКБ на генератор осматривал визуально, вроде нормально всё. Вольтметр у меня неправильно показывает, занижает показания, я проверяю тестером на АКБ. Единственное что я не проверял это провода катушки зажигания. По заводке авто у меня к её работе нет претензий, я в ту сторону и не смотрел. Завтра гляну, что там и в каком состоянии.

Автор: Василь Мар 29 2020, 06:58 AM

Schulz - Мне интересна ваша фраза: "Там генератор поджирает у него обмотки включены в таком положении". Можете по подробней объяснить как это происходит и из-за чего? Есть ли смысл пробовать запитывать доп.реле не с + АКБ, а из салона? Я на замке зажигания прозванивал провода, там всё в норме. Если оттуда + подключить на доп.реле, то генератор перестанет жрать ток или нет?

Автор: Schulz Мар 29 2020, 11:54 AM

Да. Действительно почудили. Но это ничего страшного. Всё востоновимо. Главное описывать что да как и вместе справиися. Я опять с теоефона по этому возможны ошибки в словах Т9 чудит. Так с. А какого цвета провод на 15 контакт идет? Не полосатый? Оранжевый должен быть. И еще такой момент. Очень простой и бюджетный. В общем отключить провод управляющих контактов реле (питание катушки реле ) и взять питание туда с катушки зажигания. При этом все те провода заизолировать. Что должно получится: Так же идет плюс на 15 контакт с акб. А само дополнительное реле питается от катушки зажигания. При этом лампа акб не должна гореть. Так как там вообще на нее никак ничего не приходит. Просто есть подозрение что лампа акб и доп реле последовательно подключены. Из за этого и лампа в полнакала горит и переодически пропадает зарядка на хх так как там совсем мало вольт и им вдвоем не хватает. А на оборотах худо бедно достаточно с зарядка идет. Добавлено @ [mergetime]1585483249[/mergetime] Цитата (Василь @ Мар 29 2020, 10:22) Schulz - Мне интересна ваша фраза: "Там генератор поджирает у него обмотки включены в таком положении". Можете по подробней объяснить как это происходит и из-за чего? Есть ли смысл пробовать запитывать доп.реле не с + АКБ, а из салона? Я на замке зажигания прозванивал провода, там всё в норме. Если оттуда + подключить на доп.реле, то генератор перестанет жрать ток или нет? Так с. Тут я говорю про то что при включенном зажигании идет потребление тока обмотками генератора. Если выключить зажигание то и генератор отключиться дополнительным реле. Смысла с замка тянуть нету. Потому что все будет тоже самое. Тут в чем соль: генератор запитывается на прямую с акб через реле. А так будет тоже самое только добавится провод к замку (штатная проводка ) и от замка на реле. Просто лишние соединения где возможны потери

Автор: Василь Мар 29 2020, 03:40 PM

Цитата А какого цвета провод на 15 контакт идет? Не полосатый? Оранжевый должен быть. У меня он коричневый с белой полосой. Как на этой схеме, под номером 49: http://vfl.ru/fotos/2606e60430043204.html Понял что на зажигание переключать доп.реле нет смысла. Спасибо за разъяснение. А вот на счёт катушки мне непонятно: -отключить провод управляющих контактов реле (питание катушки реле ). Я некоторых терминов не понимаю. Можно чуть подробнее для чайника. Про какое реле вы говорите? Про реле зажигания, которое под номером 41 на схеме которую я прикрепил? Или о другом?

Автор: Василь Мар 29 2020, 05:04 PM

Блин походу я туплю. Речь идёт о доп.реле, там внутри тоже катушка установлена. Итак, мне нужно отключить провод на 85 контакте реле (фото ниже). Заизолировать его конец. А на освободившийся контакт 85 в доп.реле кинуть плюсовой провод с катушки зажигания. Я правильно понял? Или опять ошибаюсь? И нужно 30 контакт запитать с катушки?

Автор: SS20 Мар 29 2020, 05:23 PM

Я бы вообще начал со снятия черного ящика, промывки, чистки. пропайки.. покрытии лаком поврежденных мест. Больное место все таки... А потом уж, по результатам, ковырять проводку. Но подождем тов. Schulz-а, он человек опытный в классике. может и правда более простыми методами подскажет, как победить. Я что то начал забывать классику и прям иногда туго вспоминаются некоторые ее нюансы.

Автор: Василь Мар 29 2020, 05:52 PM

SS20 - Для меня сложновато будет блок предохранителей разбирать. Страшновато мне туда лезть. Я понимаю что так всё по правилам, стандартам, но для таких как я, больше подходит обходной путь. К тому же у меня уже всё настроено, только знать как по другому подключить нужно.

Автор: Schulz Мар 29 2020, 07:39 PM

Цитата (Василь @ Мар 29 2020, 19:04) У меня он коричневый с белой полосой. Как на этой схеме, под номером 49: Понял что на зажигание переключать доп.реле нет смысла. Спасибо за разъяснение. А вот на счёт катушки мне непонятно: -отключить провод управляющих контактов реле (питание катушки реле ). Я некоторых терминов не понимаю. Можно чуть подробнее для чайника. Про какое реле вы говорите? Про реле зажигания, которое под номером 41 на схеме которую я прикрепил? Или о другом? Провод Коричневый с белой полосой не используем. Это под 37-ой генератор или реле лампы. Он идет с лампы: На лампу приходит плюс, проходит через лампу, и появляется на этом проводе. Если его замкнуть на кузов лампа все время будет гореть. Это нужно для совместной работы лампы с блоком доп.диодов на 37-ой серии, которой у нас нет у нас Г222. Как раз мои подозрения подтвердились, лампа запитана с катушкой доп.реле последовательно. Нам нужен оранжевый провод который идет на карбюратор, он на схеме под номером 6. ( либо его самого, если ничего не запитано им, либо делаем врезку - берем отдельным проводом с него плюс ) на клапан ЭМК или его аналог пневмо клапан, если установлен карбюратор "Озон" с него и берем плюс для доп.реле катушки в доп реле - управляющие контакты на 4-х контактном реле это контакты 85\86 плюс и минус ( масса ) При этом там при включении зажигания будет появляться постоянный плюс, кстати он может быть "чистым" - без потерь, и идти сразу на 15-ый контакт регулятора напряжения и генератор будет работать как надо. Но я все же рекомендую запускать г222 через доп.реле. Чтобы регулятор видел сколько на акб вольт, а не в сети авто, к тому ж если там уже "чудили". Добавлено @ [mergetime]1585511123[/mergetime] Цитата (Василь @ Сегодня, 20:28) А на освободившийся контакт 85 в доп.реле кинуть плюсовой провод с катушки зажигания. Да все правильно, с катушки дополнительным проводом ( катушка же должна быть запитана ) подать плюс на 85-ый контакт, но с этим повременим, нужно проработать версию с оранжевым проводом. Это более правильно. Добавлено @ [mergetime]1585511181[/mergetime] Цитата (Василь @ Сегодня, 21:16) SS20 - Для меня сложновато будет блок предохранителей разбирать. Страшновато мне туда лезть. Не нужно, раз страшновато, обойдемся без сложных манипуляций

Автор: Schulz Мар 29 2020, 08:24 PM

http://vfl.ru/fotos/0b701f7330046508.html Добавлено @ [mergetime]1585513821[/mergetime] В общем нам нужно для нормальной работы добиться на 86-ом контакте доп.реле плюса который появляется и не пропадает при включении зажигания, и пропадает при его выключении. Это питающий провод ЭМК ( электромагнитный клапан на карбюраторе ) оранжевый. Там есть еще один который идет на принудительный холостой ход, ну да не суть, а то только запутаю. Далее катушка зажигания, реле зажигания, замок зажигания. Но идеально и близко это вот этот вот оранжевый провод эмк.

Автор: Василь Мар 29 2020, 09:27 PM

Schulz - Большое спасибо вам за подробное объяснение и новую схему. Днём, как проснусь, сразу пойду пробовать новый вариант подключения.

Автор: Schulz Мар 29 2020, 10:26 PM

Василь, пожалуйста Главное чтобы все заработало А схема, да она та же самая, по сути. И ещё, если что то не понятно, кажется глупым, или ещё что то не стесняйтесь, пишите - в электрике как и в медицине нет глупых вопросов. Для этого мы тут, так что даже самый нелепый вопрос лучше задать, чем потом исправлять последствия стеснения Не большая история, прям вот свежайшая: Один человек постеснялся спросить для чего с минусовой клеммы идут два провода толстый на движок тонкий на кузов, и в итоге он при замене генератора на 120-ти амперный оставил только тот что шел на движок - минус как никак. И оставил весь кузов без массы - минуса. И все потребители: Фары, печка и все все все что массой на кузов завязано - а это все кроме стартера и генератора пустило ток ( минус, он же должен придти "+" акб и уйти "-" акб ) через тросик подсоса. Который грелся так как для этого не предусмотрен вообще. Так вот грелся он грелся, сам обгорел да и сжег жгут проводки под приборкой - вполне закономерный итог. И пришлось его расплетать да делать рем.вставки в жгут, ибо на новый у него денег не было, и смысла особого тоже - не сильно он там его пожег. Да и нет в продаже нормальных - все по сечению не совпадают - тоньше. И если что то всё равно не будет получаться, то как попаду в гараж, завтра на сутки на работу заступаю ( тех.инженер ) то смогу снять видео как там оно и чего. Но думаю что всё получится А и ещё, тот провод полосатый что снят будут естественно заизолировать. Не хай ему болтаться...

Автор: SS20 Мар 30 2020, 04:51 AM

Два часа ночи. Мужики машину ремонтируют.

Автор: Igor Мар 30 2020, 09:41 AM

Цитата (SS20 @ Сегодня, 09:15) Два часа ночи Я Антоху в десять по тревоге поднял. А до скольки починят не важно, лишь бы починили.

Автор: Василь Мар 30 2020, 12:51 PM

Попробовал я новую схему. Печально, она мне не подходит. Зарядки нет совсем, даже когда увеличишь обороты. Машина работает на АКБ, если вынуть 10 предохранитель из чёрного блока, то машина не глохнет, хотя звук работы двигателя меняется, она медленно с перебоями тарахтит. Возможно тут дело в отключении родного провода (коричневый с белой полосой), есть модели на которых, если вынуть из щитка приборов лампочку зарядки, то машина не работает или нет зарядки, я точно не помню что там происходит... Хотя.. Я пробовал подключить 15 контакт РР напрямую с жёлтого провода ЭМК, и в этом случае зарядка появляется, но немного плавающая. На низких оборотах совсем нет зарядки показания тестера 12,54. Я подкрутил обороты винтом ХХ на карбюраторе, сделал показания зарядки 13,71. При увеличении газа до средних оборотов, показания на тестере увеличиваются до 14,61. Немного радует то что показания не доходят до 15-16 при увеличении газа, как раньше было. Впринципе могу так оставить, но хотелось бы узнать у Schulz - а нет ли способа чуть по другому подключить провода на доп.реле?

Автор: Schulz Мар 30 2020, 01:33 PM

Чуть попоже напишу. Добавлено @ [mergetime]1585575323[/mergetime] сейчас в течении часа

Автор: Schulz Мар 30 2020, 02:02 PM

Так-с, Василь, очень странно что не заработало. Ведь если его подкинуть сразу на генератор то зарядка идет, а это значит что там есть плюс при включении зажигания, это я про оранжевый провод. Получается что проблема вокруг доп.реле. Как у него подключен минус? Куда? Как правильно: На один управляющий контакт подать плюс с оранжевого провода, второй управляющий контакт доп реле подключить к массе ( минусу ) для этого я использовал блестящий саморез с широкой шляпкой просто рядом зачищал пятачок от краски чтобы минус был хорошим, делал отверстие ( пробивал тонким гвоздем ) и закручивал очень плотно саморез. Посмотри как у тебя это сделано. Может массы нет на управляющих контактах. Далее банальная натяжка ремня на генераторе - понимаю что там скорее всего всё в порядке но проверить стоит. По поводу подключения и отключения "родного провода" ( полосатого ) он не играет никакой роли, так как мы запитываем генератор по своей отдельной схеме которая вообще никак не пересекается со схемой авто. На генераторе всего два подключения это вывод 30 - болт с плюсами, это силовой и его не трогаем он не имеет никакого отношения к возбуждению генератора, он как есть так и есть это съём питания с генератора. А вот регулятор напряжения мы запитываем на прямую с акб через реле. Всё. Больше никаких проводов на генераторе быть не должно. Попробуй в целях проверки доп.реле взять провод который на схеме идет на оранжевый и просто подключить к акб, реле должно сработать и должна пойти нормальная зарядка. Но так конечно ездить нельзя, так как генератор будет всегда под напряжением. попробуем с этим разобраться... Кстати, если есть ватсап то можно созвониться так получится больше и плодотворнее пообщаться Естественно и про форум не забываем Просто там получится сразу кучу вопросов задать и проверить то да сё

Автор: Василь Мар 30 2020, 07:02 PM

Ватсапа нет. У меня вообще нет интернета на телефоне. Ноутбука тоже нет, только настольный комп. Из-за этого общение только на форуме возможно. Цитата Получается что проблема вокруг доп.реле. Не. С доп.реле вроде всё хорошо по новой схеме. Я извиняюсь, но я упустил один момент, из головы вылетел. Я последнее время стал записывать различные показания во время проверки. И вот сейчас изучая листок с записями, я вижу что доп.реле тут вроде как уже не причём. После подключения по новой схеме я замерил ток на конце провода который вставляется в 15 контакт РР, там было 12,36. Это по сути превосходно, ведь АКБ в тот момент показывал зарядку 12,60. Разница в 0,24 сотых, допустима, если я правильно информирован. Вопрос почему генератор НЕ возбудился.. на тестере было 12,31 газку прибавлял, но показания не увеличились. Не знаю зачем, но я попробовал вынуть 10 предохранитель из ч.блока. Он ведь отвечает за работу генератора? Так вот у меня машина НЕ заглохла, только изменился такт работы двигателя, он стал работать с перебоями, тарахтеть еле ели. Но это наверное из-за изменений в подключении провода на возбуждение. Доп.Реле подключал по указанной схеме. Я перерисовал схему на листок и брал его с собой. Также пробовал менять местами два провода: Массу с 85 контакта одевал на 86, а запитку с жёлтого провода (ЭМК) я перекидывал на 85 контакт доп.реле. Результат тот же, возбуждения генератора нет. Только ток на концевике для 15 контакта РР, в этот раз я уже НЕ замерял. Потом начал пробовать подключение напрямую. Алюминиевая коробочка с РР и Щётками новые. Ремень на генераторе натянут. По поводу родного провода на 15 контакт РР (с полосой) я понял теперь. При штатном подключении если происходит перегорание лампочки, или если её вынуть совсем, то происходит обрыв подачи тока на 15 контакт РР, типа образовался разрыв провода. Завтра буду ещё раз пробовать подключиться через доп.реле может заработает зарядка... Сегодня ездил с подключение напрямую. Работает но... нужно искать другой вариант. Что-то мне не понравился яркий свет фар, и щитка приборов. Когда всё было хорошо, тускней свет фар был и в щитке приборов. Сегодня возвращался домой уже прилично стемнело и всё это хорошо просматривалось. Получается что зарядка 14,61 на средних оборотах мне не подходит. Это значит перезаряд всё равно идёт и нужно искать вариант его снижения. А трёхуровневое реле не поможет? А то у меня есть какое-то в запасе год выпуска 2017 на коробке. Оно вроде как новое...

Автор: Schulz Мар 30 2020, 07:35 PM

Так-с, а если с акб запитать управляющие контакты реле? Это нам даст 100% Уверенность что доп.реле сработало. И остается только силовая часть схемы, может в ней что то отходит? В целях просто эксперемента взять кусок провода и просто с акб плюс кинуть на 15-ый контакт. При этом генератор должен исправно выдавать свои 14,1-14,3 вольта. НО конечноо же так ездить нельзя., так как ни выключении зажигания генератор будет под напряжением. Или его постоянно снимать одевать - но это бред, и нам не подходит Добавлено @ [mergetime]1585597156[/mergetime] Цитата (Василь @ Сегодня, 22:26) Ватсапа нет. У меня вообще нет интернета на телефоне. Ноутбука тоже нет, только настольный комп. Из-за этого общение только на форуме возможно. Жаль, но ничего страшного, будем тут Цитата (Василь @ Сегодня, 22:26) По поводу родного провода на 15 контакт РР (с полосой) я понял теперь. При штатном подключении если происходит перегорание лампочки, или если её вынуть совсем, то происходит обрыв подачи тока на 15 контакт РР, типа образовался разрыв провода Да, но это на генераторах 37-ой серии. На Г222 чуть иначе с реле 702 Добавлено @ [mergetime]1585597452[/mergetime] Цитата (Василь @ Сегодня, 22:26) А трёхуровневое реле не поможет? А то у меня есть какое-то в запасе год выпуска 2017 на коробке. Оно вроде как новое... Оно под Г222? если да, то поможет. Но я отказался от него из-за того что появилось мерцание, да и если в цепи питания 15-го контакта со временем будет падать напряжение, то оно просто не справится у него порог все же есть по занижению. И опять доп. реле и запитка с акб чтобы регулятор "видел" реальное напряжение на клемме акб.

Автор: Василь Мар 31 2020, 12:56 PM

Хотел сегодня попробовать для проверки два предложенных варианта: Цитата 1. В целях просто эксперемента взять кусок провода и просто с акб плюс кинуть на 15-ый контакт. При этом генератор должен исправно выдавать свои 14,1-14,3 вольта. НО конечноо же так ездить нельзя., 2. Попробуй в целях проверки доп.реле взять провод который на схеме идет на оранжевый и просто подключить к акб, реле должно сработать и должна пойти нормальная зарядка. Но так конечно ездить нельзя, Но проверить я не смог. АКБ разрядился до 11,46 и машина не завелась. Вчера днём во время проверки АКБ был заряжен 12,60 Вечером была поездка на короткое расстояние. При этом генератор выдавал заряд 14,61 на средних оборотах и подключен был без доп.реле. А сегодня машина уже не завелась. Походу Доп.Реле тут совсем не причём и причину разрядки мне нужно искать в другом месте. Печаль за печалью...

Автор: Василь Апр 1 2020, 09:02 AM

Вопрос: Разница в показаниях на тестере о чём-то говорит? Без клем АКБ показывает 12,67 а после того как я накидываю клемы показания на тестере уменьшаются до 12,33. Разница получается 00,34 - это на новом АКБ, который сегодня утром установил. На старом, который снял, разница была ещё больше, примерно 00.51. Так ведь наверное не должно быть? При проверки массы на кузов и двигатель, она соответствует показаниям на клемах АКБ.

Автор: SS20 Апр 1 2020, 09:09 AM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=244, надо бы ток утечки измерить. И чтоб уж наверняка, отключить магнитолу и сигналку. Просадки быть не должно. И ещё совет, если есть возможность раздобыть обычный стрелочный тестер, то все работы проводить им.

Автор: Василь Апр 1 2020, 12:10 PM

Утечку я проверял DT-832. Со стрелочным будет проблемка найти, у знакомых вроде нет. Магнитола снята, дома лежит. На DT-832 показания на прошлой недели были такие: Цитата Утечка тока в норме 0,02 с включенной сигнализацией и 0,01 без сигнализации (отключал для пробы). Получается что разряд происходит во время езды или во время стоянки с включенным зажиганием. Утечка тока 3,43 во время стоянки, двиг заглушен, но включено зажигание - это нормально или завышено? Итак продолжу описывать свои действия. Зашёл домой погреться и кофе попить. Гаража нет, ремонтируюсь на улице, во дворе. Кое что нашёл, но об этом в конце, а пока проверка генератора. 1. Подключил родной провод (с белой полосой) на 15 конт. РР. Завёл машину, немного прогрел, чтобы на холостых работала без подсоса. Потом снял одну клему с АКБ, машина НЕ заглохла, всё хорошо. 2. Подключил 15 конт. РР напрямую с +АКБ отдельным проводом. Показания такие: Без нагрузки: На ХХ 13,89 а на средних оборотах 13,94 - Потом и на ХХ тестер стал показывать 13,94. С поэтапной нагрузкой: a) Включил ближний свет. На ХХ 13,89-13,92 - сотые цифры постоянно прыгают на тестере. На средних оборотах 13,97 - стабильные показания. б) Включил обогрев заднего стекла. На ХХ 12,91-12,95 - сотые цифры постоянно прыгают на тестере. На средних оборотах 13,95 - стабильные показания. в) Включил печку (малый обдув). На ХХ 12,79-12,81 - сотые цифры постоянно прыгают на тестере. На средних оборотах 13,96 - стабильные показания. Вроде всё нормально, 13,9 на средних оборотах для этого древнева генератора лучше и не придумаешь. Далее хотел подключить доп.реле но перед этим решил всё контакты подожмать и массу проверить. Нехотелось мне массу для доп.реле откручивать от кузова. Визуально там всё отлично, ничего не шатается, когда устанавливал то зачищал кузов и литольчиком немного мазанул голый метал кузова (хорошо это или плохо, не знаю, но я так сделал). Решил я тестером проверить эту массу, на прозвон. Всё хорошо звонится. И тут мне приходит идея прозвонить Плюсовой провод, который идёт на +АКБ. А он и НЕ звонится. Потом анализируя почему так, я вспоминаю, что он идёт через предохранитель. Вынув предохранитель, он тоже НЕ звонится. Сейчас взял новый предохранитель и пойду попробую подключить доп.реле. Но есть вопросы: 1. Из-за чего мог перегореть предохранитель? 2. Визуально или на слух это можно как-то определять? Какие симптомы у машины появляются при этом..

Автор: Schulz Апр 1 2020, 12:37 PM

Так с. А предохранитель какой? Трубочка или флажок. Так с сейчас попробую с нетбука а то с телефона не Айс в инетах быть. Вчерась занят сильно был. Сначала со смены отсыпался а потом ездил с другом машинку ему покупали 21043 98 год. Перегонял ее. Оказывается моя 4-ка его кумир и он взял один в один только приборка 7-ая

Автор: Schulz Апр 1 2020, 02:53 PM

Цитата (Василь @ Сегодня, 15:34) a) Включил ближний свет. На ХХ 13,89-13,92 - сотые цифры постоянно прыгают на тестере. На средних оборотах 13,97 - стабильные показания. б) Включил обогрев заднего стекла. На ХХ 12,91-12,95 - сотые цифры постоянно прыгают на тестере. На средних оборотах 13,95 - стабильные показания. в) Включил печку (малый обдув). На ХХ 12,79-12,81 - сотые цифры постоянно прыгают на тестере. На средних оборотах 13,96 - стабильные показания. Вроде всё нормально, 13,9 на средних оборотах для этого древнева генератора лучше и не придумаешь. Хорошие показатели! Генератор работает как надо. При включении печки просадка получилась из-за того что на хх работает, и генератору просто не зватает оборотов. Он же не всегда выдает 55А там привязка к оборотам Добавлено @ [mergetime]1585753064[/mergetime] Цитата (Василь @ Сегодня, 15:34) 1. Из-за чего мог перегореть предохранитель? 2. Визуально или на слух это можно как-то определять? Какие симптомы у машины появляются при этом. Сгореть мог при подключении на 15-ый контакт - случайно коснулся корпуса, если при этом было включено зажигание или там он шёл на акб плюс на прямую, в общем баналное к\з. По вольтметру можно определять - у него стрелка отклоняется, и по свету фар, ну а на слух, он под нагрузкой полной на хх тихонечко пищит. Такой высокочастотный звук. Но тестером лучше. По лампочке можно, включил зажигание свечение одно, завел движок она ярче чуть должна светить... Добавлено @ [mergetime]1585753330[/mergetime] http://vfl.ru/fotos/a6655a4830073574.html Вот как у меня вольтметр показывает при 14,0

Автор: Schulz Апр 1 2020, 03:04 PM

http://vfl.ru/fotos/76a8553330073604.html А вот вчерашняя покупка, зарядка в норме а показывает вот так. Потому что масса на приборку паршивая.

Автор: Василь Апр 1 2020, 03:13 PM

Закончил я на сегодня ремонт. Начну с описания по горячим следам, так сказать. Установил новый предохранитель и Подсоединил доп.реле по новой схеме, вот она: http://vfl.ru/fotos/0b701f7330046508.html Подсоединения сделал в точности как на фото. Замерил ток на концевике провода который вставляется в 15 контакт PP - показания: 12,43. На клемах АКБ в тот момент было тоже самое показание. Машина завелась без проблем. Показания зарядки: Без нагрузки. На ХХ 13,94 - 13,95 сотые цифры прыгают теперь плавно, с задержкой изменяются. На ср.оборотах 13,97 стабильные показания. С полной нагрузкой. На ХХ 12,64 - 12,58 - 12,55 идёт постепенное снижение тока. При увеличении газа, показания поднимаются. На ср.оборотах 13,92 стабильные показания. С реле всё хорошо. С таким подключением, лампочка заряда АКБ у меня НЕ горит. Спасибо. Предохранитель у меня флажковый. Как на фото ниже: http://vfl.ru/fotos/dec7e5a930073699.html

Автор: Schulz Апр 1 2020, 03:29 PM

Отличная работа! Цитата (Василь @ Сегодня, 18:37) С реле всё хорошо. С таким подключением, лампочка заряда АКБ у меня НЕ горит. Спасибо. Пожалуйста! Она и не должна гореть, так как её провод "полосатый" откинут и заизолирован. Цитата (Василь @ Сегодня, 18:37) Предохранитель у меня флажковый. Хороший выбор, я тоже такими пользуюсь - удобно. Цитата (Василь @ Сегодня, 18:37) На ср.оборотах 13,92 стабильные показания Это нормальная, хотя на мой взгляд чуть чуть заниженная зарядка. Но это из-за термокомпенсации - и этого в полне достаточно. А не помните название самого регулятора напряжения? Или он брался в сборе в копрусе и не видно было? Добавлено @ [mergetime]1585755200[/mergetime] Цитата (Schulz @ Сегодня, 18:53) хотя на мой взгляд чуть чуть заниженная зарядка Хотя какого хрена, всего две сотки до идеала не хватает, это может вообще погрешность тестера быть! Отлично все! Хороший генератор, правильно заряжает! Главное теперь бы ещё определиться есть ли в сетях авто "вампир" тот что акб посасывает тайно и гнусно. Ии же это просто недозаряд был. Ну это уже наблюдать надо И все будет видно.

Автор: Василь Апр 1 2020, 03:49 PM

Цитата Сгореть мог при подключении на 15-ый контакт - случайно коснулся корпуса, если при этом было включено зажигание или там он шёл на акб плюс на прямую, в общем баналное к\з. Ясненько. Было такое дело, случайно коснулся алюминиевой коробки когда вставлял 15 контакт. Ранее такое тоже случалось и тот предохранитель который в ч.блоке НЕ перегорал от этого. Буду знать на будущее. Спасибо. Цитата А вот вчерашняя покупка, зарядка в норме а показывает вот так. Потому что масса на приборку паршивая. У меня так же стрелка в красной зоне при нормальной зарядке. А есть какие мысли по поводу показаний тестера с накинутыми клемами на АКБ и без них? Небольшое описание моих показаний на тестере: Зажигание включено. (свет выключен, ничего не включено). Заряд АКБ на тестере 12,44 Снял Клемы с АКБ показания на тестере 12,61 и потихоньку сотые цифры изменяются на увеличение до 12,64. Одел Клемы обратно на АКБ и пошло снижение. Даже 12,27 показало. Выключил зажигание и показания на тестере сразу пошли вверх. Через минуту было 12,57. В чём может быть проблема? В массе, коротком замыкании, какой-то элемент потребляет лишнего... Кстати, когда включаю кнопку Габаритов (свет) на щитке приборов, то стрелка на вольтметре сразу сильно падает. Он хоть и показывает НЕ правильно как у вашего товарища, но это всё-таки сигнал о большом потреблении. Цитата А не помните название самого регулятора напряжения? Или он брался в сборе в копрусе и не видно было? Не, я не помню. Брал комплект, целиком в сборе алюминиевую коробочку. Одно могу сказать, РР толстый (усилена минусовая часть). Через окошко было видно. А тот который мне достался при покупке машины был с тоненькой минусовой площадкой, маркировка у него была Я112В. На трёхуровневом реле регуляторе никаких обозначений нет. Верхняя крышка голая без надписей. Есть правда инструкция в коробке, но не факт что она от него. В ней указано Я112В1. На выносной части, которая на кузове крепится, есть обозначение 67.3702-09.

Автор: Schulz Апр 1 2020, 04:42 PM

Цитата (Василь @ Сегодня, 19:13) У меня так же стрелка в красной зоне при нормальной зарядке. Не так не должно быть. Сначала я бы сам прибор проверил бы. Сняв его и подключив к акб, чтобы убедиться что он исправен и уже начал бы поиски по жгутам приборки замерил бы на его клемме тестером что там, ну и пошел бы искать уже от этого либо плюс либо минус ( массу ) Цитата (Василь @ Сегодня, 19:13) Было такое дело, случайно коснулся алюминиевой коробки когда вставлял 15 контакт. Ранее такое тоже случалось и тот предохранитель который в ч.блоке НЕ перегорал от этого Должен был и тот перегореть, значит он не по номиналу либо вообще не перегораемый ( подделка ) Их ушлые китайцы из листа железа штампуют, он плавятся ( пластмассовый корпус ) плавят всё вокруг но не горят. Чаще всего это прозрачный такие вот разноцветные... А чтобы там не касаться случайно, на 15-ом контакте, то можно его в термоусадку одеть если нет штатного пластикового колпачка, ну или купить проводок с колпачком и поменять его туда. Цитата (Василь @ Сегодня, 19:13) В чём может быть проблема? В массе, коротком замыкании, какой-то элемент потребляет лишнего... А есть какие нибуть доп.приборы? Сигналка там или ДХО, или ещё что то, активная антенна для магнитолы, и тд... Какое нибуть тройниковое гнездо прикуривателя? А искать вот как надо: В общем машина с акб зажигание выключено, а далее начинаем вытаскивать по очереди предохранители и смотреть когда пропадет ток утечки, и уже когда определимся с цепью где это там и будем рассматривать. Есть вариант что так не найти если на прямую к акб что то подключено, но начать лучше так. Цитата (Василь @ Сегодня, 19:13) Не, я не помню. Брал комплект, целиком в сборе алюминиевую коробочку. Жаль, мне бы для статистики. Цитата (Василь @ Сегодня, 19:13) На трёхуровневом реле регуляторе никаких обозначений нет. Верхняя крышка голая без надписей. Есть правда инструкция в коробке, но не факт что она от него. У них внутренности одинаковые и простейшие, понижение, а там он по умолчанию на максималке 14,8 настроен идет за счет диодов, просто положением тумблера подключаются они и всё. Собственно они отличаются только щеточным узлом и всё

Автор: Schulz Апр 1 2020, 04:53 PM

http://vfl.ru/fotos/2ce9902a17526339.html http://vfl.ru/fotos/36d8d97717526352.html http://vfl.ru/fotos/e19689fe17526353.html Вот у меня их много было, разные и такие одинаковые внутри

Автор: Schulz Апр 1 2020, 05:08 PM

А тут вот вот про них можно почитать. Так сказать во всем их многообразии https://www.12vi.ru/772/930/938/ Хотя я сейчас перешел на втн. Отличные деталюшки по электрике делают У меня и регулятор напряжения для 37-ой серии их и коммутатор и тд. https://www.vtnauto.com/ru/about.html https://vtnshop.ru/ http://vfl.ru/fotos/cc5315c028802322.html http://vfl.ru/fotos/f246a51128802023.html http://vfl.ru/fotos/d8afaa7d17477880.html http://vfl.ru/fotos/133c560b17477854.html

Автор: Василь Апр 2 2020, 12:11 AM

О! Спасибо Schulz за фотки, советы и рекомендации. Цитата (Schulz @ Апр 1 2020, 20:06) А есть какие нибуть доп.приборы? Сигналка там или ДХО, или ещё что то, активная антенна для магнитолы, и тд... Какое нибуть тройниковое гнездо прикуривателя? А искать вот как надо: В общем машина с акб зажигание выключено, а далее начинаем вытаскивать по очереди предохранители и смотреть когда пропадет ток утечки, и уже когда определимся с цепью где это там и будем рассматривать. Есть вариант что так не найти если на прямую к акб что то подключено, но начать лучше так. В том то и дело, что особо дополнительных приборов нет. Сигнализация и магнитола + антена к ней на лобовом стекле. Сама магнитола вынута из машины последнее время, но провода подключены. Магнитола запитана через прикуриватель. К АКБ дополнительно подключено только доп.реле для генератора. Остальное всё штатно. Как понять слова в цитате: машина с акб...

Автор: Igor Апр 2 2020, 07:12 AM

Цитата (Schulz @ Вчера, 21:32) перешел на втн. Антон, контрабандой фарцуешь? Или это из старых запасов? Добавлено @ [mergetime]1585811676[/mergetime] Цитата (Василь @ Сегодня, 04:35) Как понять Видимо Антон имел ввиду тестер в разрыв акб.

Автор: Василь Апр 2 2020, 11:30 AM

Вопрос по проверке генератора Г222 на утечку тока. Один из методов быстрой проверки, это приложить ключ к шкиву генератора. Если он примагничивается и НЕ Падает под своим весом, то происходит утечка тока. После снятия клемы с АКБ ключ падает. Если я правильно понял, это метод проверки только для генераторов в которых установлен диодный мост с дополнительными диодами? Правильно или я ошибаюсь? У меня например на Г222 при включенном зажигании ключ тоже магнитится и весит на крыльчатке. После выключения зажигания ключ падает. Но, на моём генераторе диодный мост БЕЗ дополнительных диодов. Это нормально или нет?

Автор: SS20 Апр 2 2020, 11:40 AM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=244, утечка измеряется на выключенном зажигании, включением амперметра в цепь клеммы аккумулятора и провода подходящего к ней. С сигналкой и магнитолой вполне нормально если ток в пределах до 50 миллиампер. Если он значительно выше, то вот вам и разряд батареи на стоянке. Я одного не понял, зачем вообще выключенное зажигание оставлять.. и ожидать, что батарея не сядет. Если вы раз, другой забывали, то первым делом аккум нужно до упора зарядить, потому, что на ходу он все равно не заряжается до нормы. И так же, после всех экспериментов, особенно когда они связаны с старт/стоп двигателя.

Автор: Василь Апр 2 2020, 12:56 PM

SS20 - Я наверное не правильно выразился. Просто не знаю как это назвать вот и написал утечка. С утечкой тока в режиме ночной стоянки у меня всё отлично: Цитата Утечка тока в норме 0,02 с включенной сигнализацией и 0,01 без сигнализации (отключал для пробы). Получается что разряд происходит во время езды или во время стоянки с включенным зажиганием. Утечка тока 3,43 во время стоянки, двиг заглушен, но включено зажигание - это нормально или завышено? Утечку тока с включенным зажиганием я проверил просто так, ради интереса, что покажет мультиметр в таком режиме - утопающий хватается за соломинку, как говорится. Думал, может есть какой-то стандарт потребления тока в таком режиме, для машин с конвйера и от него уже отталкиваться. У меня только сигнализация и антенна к ней, вот и все доп. подключения, а остальное всё стандартно. Меня смущают показания тестера на АКБ с включенным зажиганием и с выключенным. Вот я и пытаюсь понять почему происходит падение показаний на акб когда я включаю зажигание. Что может пожирать ток. Ладно, это моя преждевременная паника. Нужно поездить с подключенной доп.релюшкой и посмотреть что будет, может и не будет акб разряжаться... Ну, паникёр я, что уж тут поделать Спасибо всем за помощь.

Автор: SS20 Апр 2 2020, 02:27 PM

Цитата (Василь @ Сегодня, 16:20) пытаюсь понять почему происходит падение показаний на акб когда я включаю зажигание. Что может пожирать ток. отключите силовой плюс от генератора. Проверьте есть падение на аккуме или нет. Если нет, причина ясна. Если есть, отключитеот генератора провод, что на вашей схеме розовый. Еще раз проверьте. По результатам и выводы делать. Да... и если вы ездите ежедневно по нескольку километров, то считайте, что аккумулятор у вас постоянно недозаряжен. Любая мелочь и все, он умер. Добавлено @ [mergetime]1585837714[/mergetime] Цитата (Василь @ Сегодня, 16:20) Ну, паникёр я, что уж тут поделать все плохо спят, когда пятой точкой чувствуют, что с машиной что то неладно, а она нужна постоянно. )

Автор: Schulz Апр 2 2020, 02:29 PM

Цитата (Igor @ Сегодня, 10:36) Антон, контрабандой фарцуешь? Или это из старых запасов? Это старые запасы Да и сейчас оно всё продается свободно, хотя в связи с изоляцией не знаю. У нас то что то совсем жесть штрафы ввели 5т за появление на улице без пропуска и уважительной причины. У меня есть - инженерные коммуникации здания класса А обслуживаю... Цитата (Василь @ Сегодня, 03:35) Сигнализация и магнитола + антена к ней на лобовом стекле А антенна активная? Это важно, если активная она жрет ток. Её нужно правильно к магнитоле ( да именно к магнитоле по питанию, там есть свой провод ) подключить, чтобы она включалась только когда на магнитоле радио включается. Много народа на этом сыпалось, ее просто подключали на плюс и всё и она высасыват акб. Цитата (Василь @ Сегодня, 03:35) машина с акб... Цитата (Igor @ Сегодня, 10:36) идимо Антон имел ввиду тестер в разрыв акб. Да именно так, просто там ещё можно цепи звонить в режиме прозвонки но это не эффективно, ввиду огромных погрешностей самого приборчика.

Автор: Schulz Апр 2 2020, 03:08 PM

Цитата (Василь @ Апр 2 2020, 14:54) Вопрос по проверке генератора Г222 на утечку тока. Один из методов быстрой проверки, это приложить ключ к шкиву генератора. Если он примагничивается и НЕ Падает под своим весом, то происходит утечка тока. После снятия клемы с АКБ ключ падает. Если я правильно понял, это метод проверки только для генераторов в которых установлен диодный мост с дополнительными диодами? Правильно или я ошибаюсь? У меня например на Г222 при включенном зажигании ключ тоже магнитится и весит на крыльчатке. После выключения зажигания ключ падает. Но, на моём генераторе диодный мост БЕЗ дополнительных диодов. Это нормально или нет? Какая интересная проверка. Ну тут логика проста - если генератор под напряжением, то биш обмотки то он превращается в электромагнит. И как только на нем пропадает питание этих обмоток ключ падает. Это совершенно одинаково для всех видов генераторов ибо их принцип работы идентичен. Но я все же склонен проверять более предметно тестером. И данном случае все работает штатно: Зажигание включено - генератор под напряжением и готов вырабатывать ток - ключ примагнитился. Зажигание выключено, генератор обесточен ключ падает. И давай общаться на "ты" так на мой взгляд удобнее, а то перегружаем посты словесными оборотами и вытанцовываем Книксены друг перед другом никому в целом не нужные Если конечно не против

Автор: SS20 Апр 2 2020, 03:15 PM

Цитата (Schulz @ Сегодня, 18:32) Если конечно не против Администрация не против !

Автор: Schulz Апр 2 2020, 03:17 PM

Цитата (Василь @ Сегодня, 16:20) Меня смущают показания тестера на АКБ с включенным зажиганием и с выключенным. Вот я и пытаюсь понять почему происходит падение показаний на акб когда я включаю зажигание. Что может пожирать ток. Ладно, это моя преждевременная паника. Нужно поездить с подключенной доп.релюшкой и посмотреть что будет, может и не будет акб разряжаться... Ну, паникёр я, что уж тут поделать Спасибо всем за помощь. Не нужно смущаться. Если с выключенным зажиганием утечка всего то: "Утечка тока в норме 0,02 с включенной сигнализацией и 0,01 без сигнализации (отключал для пробы)" то всё ок А падение напряжения при включении зажигания происходит из-за того что: 1. Включается генератор - обмотки встают под напряжение - уже пошел расход акб. 2. Включается катушка зажигания - та же самая история что и с генератором. Есть конечно коммутаторы которые "видят" что движок не запущен и отключают катушку через 30 секунд, но их мало и они дорогие. Как в прочем и регуляторы напряжения на микропроцессорах которые так же отключают генератор видя что он ничего не выдает ( движок не запущен ) Но к нам (Г222) это не относится. Добавлено @ [mergetime]1585840719[/mergetime] Цитата (SS20 @ Сегодня, 18:39) Администрация не против ! Это самое главное!

Автор: SS20 Апр 2 2020, 03:21 PM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=55, ты вообще молодец, по удаленке как то пытаешься разобраться. я по памяти и схемам, без возможности выйти во двор и наглядно пощупать что-то, туплю уже ), подзабылось многое. А семерка младшего у него на работе в боксе живет.

Автор: Schulz Апр 2 2020, 03:22 PM

Кстати, может быть что то ещё на замке зажигания "висит" и при включении зажигания начинает посасывать акб. Тут логика проста кто это подключал - типа генератор дает заряд и всё ок - акб не разрядится.

Автор: Schulz Апр 2 2020, 03:35 PM

Цитата (SS20 @ Сегодня, 18:45) Schulz, ты вообще молодец, по удаленке как то пытаешься разобраться. я по памяти и схемам, без возможности выйти во двор и наглядно пощупать что-то, туплю уже ), подзабылось многое. А семерка младшего у него на работе в боксе живет. Спасибо! Приятно слышать Да там ничего сложного, к тому ж это очень интересно - разминка так сказать для ума. А так то оно забывается со временем, это нормально, что то новое актуальное заполняет память. Я тут и в машинах и на работе такие схемки распутываю для удовольствия. А тут ещё и помощь человеку, это осознание наполняет благодатью. Кстати, просто история: Тут на работе есть аппараты зуммо - апельсиновый сок давят автоматически, 100р положит и он при тебе все сам сделал, в раздевалках стоят у нас. Так вот им по 15-ть лет этим моделям, у нас стоят 13-ти летние ( 13-ть лет в клубе ) И на них вообще никаких запчастей нету уже в продаже. И на одном накрывается охлодительная установка. А все это в одной большой плате которая и за механику и за охлаждение отвечает. Так вот это стоит 120т Б/У, и не факт что долго пропаботает. В общем я с помощью контроллера Elewell 961plus ( цена 1500р ) отделил систему охлаждения от основой платы, максимально использовав штатную проводку - переделка под новый вид контроллера, интегрировал её в общую схему и теперь все работает отлично, и цена вышла 3т всего то При этом если что то поломается то всё очень технологично и ремонтнопригодно, но там компрессор мизерный и ломаться просто нечему. Ну и мне премия, маленькая - пожадничали они Но авторитет поднялся до небывалых высот, и деньги то не важны куча поблажек важнее

Автор: SS20 Апр 2 2020, 04:16 PM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=55, в свое время и мы бандой в 6 человек, изобретали продукцию себестоимостью до 15тр и продаваемую за 400тр. да еще и конкурирующую с сименсом с ценой под миллион А вот автоэлектрику я не люблю) вот эти скачки вокруг машины, да изгибания в букву зю иногда )) Ладно.. хоть у нас и можно, но не будем тут тему лишним забивать ))

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)