Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Электрика > Задний стеклоочиститель

Автор: Рамиль Мубаракшин Окт 8 2015, 06:06 AM

Выпал сегодня снег у нас. Завелся. Оппа, а задний дворник не работает. Гуглил, что-то данные по предохранителям и реле разнятся. А может и не в них дело. Подскажите, что может быть?

Автор: ElviSS Окт 8 2015, 07:25 AM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=51, предохранитель там - F7(20A), через него питается несколько цепей ( Электродвигатель отопителя.Электродвигатель омывателей.Электродвигатель омывателя заднего стекла.Электродвгатель очистителя заднего стекла.Реле включения электростеклоочистителя(обмотка).Лампа освещения вещевого ящика ) Если всё, кроме двигателя очистителя работает, то... разъеденить колодку питания у двигателя и контролькой или тестером замерить, приходит ли напряжение на двигатель.. (не забыть включить выключатель дворника) по результату уже сделать выводы.. [attachmentid=1088] Рис. 9.50. Схема включения очистителя и омывателя заднего стекла: 1 – монтажный блок; 2 – выключатель зажигания; 3 – реле разгрузки выключателя зажигания; 4 – электродвигатель очистителя заднего стекла; 5 – электродвигатель омывателя заднего стекла; 6 – переключатель очистителя и омывателя заднего стекла; А — к источникам питания

Автор: Рамиль Мубаракшин Окт 8 2015, 09:16 AM

Вот спасибо! Менял предохранитель, без изменений. Отопитель работает. Посоветуюсь с электриком.

Автор: ElviSS Окт 8 2015, 02:48 PM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=51, есть вероятность, что дело в самом двигателе. закисли контакты к примеру от простоя..

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)