Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Электрика > Слишком богатая смесь 0172

Автор: Serg8417 Дек 30 2020, 05:45 PM

[attachmentid=1992]Всем доброго времени суток. У меня появилась проблема только когда автомобиль работает на газу. Почти сразу после запуска выскакивает ошибка 0172[attachmentid=1993] Подскажите это нормально такие колебания напряжения на ДК? (верхняя левая циферка)

Автор: Практик Янв 1 2021, 12:52 PM

Если, как я понимаю, "-" присутствует в показаниях, то это не нормально. Значение сигнала с ДК должно быть по максимуму в пределах 0,1 - 0,9 В. На практике, как правило, 0,2 - 0,8 В.

Автор: Serg8417 Янв 1 2021, 02:50 PM

А на бензине в минус не уходит.

Автор: Практик Янв 4 2021, 04:03 PM

По минусу сказать не могу, какой-то глюк, получается, сигнал полярность меняет незначительно, странно. В первый раз об этом слышу.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)