Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Электрика > сигнал от ЭБУ к форсункам

Автор: wadik-86 Апр 12 2021, 10:53 AM

Итак,всем здравствуйте.Имеем ваз 2115 2005 года,после месячного простоя как и полагается для нашего авто оно перестало заводиться топливо в рампе есть и давление тоже есть,искра тоже имеется в нужном количестве и качестве.Двигатель крутит,не заводится и главное свечи сухие.на Жгуте питания к форсункам есть питание 12 вольтов. ДПКВ был проверен на работоспособность.Есть мысль что нет сигнала от ЭБУ на форсунки И вот в этом и есть вопрос к умным людям как мне это проверить?. на сколько я понимаю ЭБУ даёт "минус" но он кратковременный и мультиметром его не засечь? Тогда как поймать и можно ли поймать вообще?

Автор: SS20 Апр 12 2021, 11:12 AM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=265, check горит ? Форсунки - цепь диагностируемая, по идее должны ошибки быть. Импульсы на форсунке вы можете посмотреть, просто подключив к разъему лампочку накаливания 5Вт и прокрутив двигатель стартером.

Автор: Практик Апр 13 2021, 05:44 AM

Цитата (wadik-86 @ Вчера, 17:53) но он кратковременный и мультиметром его не засечь? Здравствуйте, покупаете обычную светодиодную прозвонку в автомагазинах, сейчас она широко продаётся и подключаетесь к штекеру на форсунках, прокручиваете стартером, светодиоды должны помаргивать, косвенно это будет подтверждать на сигнал с ЭБУ.

Автор: SS20 Апр 13 2021, 01:09 PM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=17, лампочка и только лампочка Светодиод покажет импульсы даже при посадке напряжения.. то есть при проблемах в цепи.. ему пофиг, моргать от 6-8 вольт или от 12..

Автор: Практик Апр 14 2021, 05:13 AM

Не думаю, что 6 вольт не хватит для полноценного открытия электромагнита форсунки. Хотя всё может быть .

Автор: SS20 Апр 14 2021, 05:27 AM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=17, ч о том, что хвати для индикации светодиода, типа все нормально.. а по яркости лампочки уж всяко виднее )

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)