Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Электрика > 2-DIN патефон

Автор: слесарь Июн 22 2018, 05:59 PM

Установка 2din Головного Устройства (ГУ) в Гранту связано с некоторыми трудностями. А именно: отсутствия в замке зажигания положения АСС, небольшая глубина отсека, предназначенного для установки. Причём ограничена глубина в верхней части отсека. Без доработок без проблем (с точки зрения глубины) устанавливаются ГУ глубиной до 130 мм. Некоторую добавку, ~30 мм, можно получить выпиливанием пластиковой перемычки и подрезанием фланца центрального воздуховода. Схемы возможного подключения(правильного колхоза). Взто https://www.drive2.ru/l/6787151/. Ещё и Антон(Шульц) подсказал пару схем А весь этот колхоз потому, что завод аудиоподготовку сделал ПРАВИЛЬНО! Соединив провод питания и АСС перемычкой. То есть так

Автор: Практик Июн 23 2018, 02:14 AM

Всем привет, я так понимаю, что линия ACC нужна для того, чтобы при выключенном зажигании не играла магнитола. А вот мне это совсем ни к чему, потому, что люблю слушать музыку в машине без лишних напряжений и утечек в машине с выключенным мотором, а потом, при выключении таких машин, а при последующих с включениях часто замечаешь, как машина прогревается без хозяина и на всю катушку хреначит магнитола, зачем? Когда выключаешь зажигание и уходишь с машины, то сразу же слышно, что не выключил магнитолу и выключаешь её. По мне так ACC удобна только тем, что при "не хороших" магнитолах (большой ток потребления в режиме ожидания) она отрубает все токи утечки. А как пользоваться, то очень неудобно, постоянно надо включать зажигание, чтобы послушать музыку в стоячей машине на стоянке. У меня магнитола подключена по заводскому, всё устраивает. Но схемы по подключению правильные и дельные!

Автор: слесарь Июн 23 2018, 06:55 AM

Цитата (Практик @ Сегодня, 05:14) линия ACC нужна для того, чтобы при выключенном зажигании не играла магнитола. Нет, линия АСС нужна для того, что-бы патефон не играл без ключа в замке зажигания но работал с выключенным зажиганием. Вспомни свою семёрку; Цитата 1-е положение - руль замыкается, ключ можно вынуть, всё выключено 2) стоянка наружное освещение, стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла, отопитель, приёмник(это и есть по новому АСС) 3) зажигание - наружное освещение, стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла, отопитель, система зажигания, возбуждение генератора, контрольные приборы, сигнализация поворота, приёмник 4) стартер - наружное освещение, стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла, отопитель, система зажигания, возбуждение генератора, контрольные приборы, сигнализация поворота, стартер, приёмник. Так вот на Гранте этого положения нет, нет и микрика с помощью которого это можно было бы реализовать только вставив ключ. ВАЗ поступил как колхозные установщики. Тупо соединив перемычкой провода - управляющий(АСС) и питания . Если на люксе 2-ДИН управляется по КАН шине, у нас и этого нет.

Автор: слесарь Июн 24 2018, 11:45 AM

Заставка на 2-ДИН при запуске. Осталось узнать - как её тудой воткнуть.

Автор: слесарь Июн 24 2018, 12:21 PM

Так же придётся заказать(или сделать) переходную https://autostol63.ru/granta/grantatun/ramka-perexodnaja-2din-lada-granta.html Возможно и консоль с подковой А может быть и свою однодиновую пилить буду.

Автор: Практик Июн 26 2018, 05:19 AM

Понятно, ну тогда я не знаю как у меня реализовано, у меня магнитолу уже после в сервисе при дилере подключали. Получается, как сделают при подключении, так и будет, тут уже от фантазии и лени установщиков зависит. Во, ты заморачиваешься, себе?

Автор: Igor Июн 26 2018, 07:04 AM

Цитата (Практик @ Сегодня, 09:19) магнитолу уже после в сервисе при дилере подключали Я своей пионерке сам вставлял. Правда она у меня имеет режим без АСС(возможно подключение и так, и эдак). А этот(ожидаемый) патефон только под раздельное подключение.

Автор: слесарь Июн 30 2018, 04:38 PM

В общем поставил я патефонку, единственное - не подключил камеру и пока даже не приступил к изготовлению декоративной рамки. И так - снял консоль http://vfl.ru/fotos/a3cb746122308904.html Принёс на рабочее место(этот диван у нас действительно на работе!) http://vfl.ru/fotos/c4c2758022308906.html Перевернул консоль http://vfl.ru/fotos/423d3bde22308905.html Подобрал супер струмент и приступил к подгонке с примерками. http://vfl.ru/fotos/38a582fe22308907.html Примерно так http://vfl.ru/fotos/a0eb60cc22308908.html Для того что бы закрепить магнитолу в машине нужны пара подвесов для ГКЛ и 6 винтов М4 с гайками(дырявые пластины входят в комплект магнитолы) http://vfl.ru/fotos/0138feaa22308914.html Разметил, прикрутил, подогнул подвесы http://vfl.ru/fotos/9086fb1522308909.html Вот так пока выглядит установленной; выкл http://vfl.ru/fotos/a8ba0c9c22308910.html Вкл http://vfl.ru/fotos/54719fbb22308911.html http://vfl.ru/fotos/d7495b3f22308912.html Поёт нормально, подключать пришлось всё таки через кнопку ибо ток потребления в спящем режиме 0,45А!!! Теперь забывает дату, время и настройки звука(громкость и эквалайзер) а вот станции приёмника не сбиваются!. Полнравился звук, настройка; окромя обычных предустановок (поп, рок, джаз и т.д.) есть 3 движка(низкие, средние, высокие частоты), баланс лево+право+фронт+тыл репетируется прицелом. Сожрал почти 3 Гг оставшихся на теле пока поставил Яндекс нафигацию, зарегался, скачал карты РО. Но замтря то ужо ПЕРВОЕ! Следовательно будут новые 5Гг!!! Камеру под З.Х. пока не подключал ибо в разъёме камеры, на розовом проводе висит наклейка с надписью "ТОРМОЗ"! Возможно китайцы имели ввиду меня?!?! http://vfl.ru/fotos/41b4f36c22309439.html http://vfl.ru/fotos/857710f622309443.html http://vfl.ru/fotos/53d15a3022309440.html Но подключения то разные! Провод тормоза цепляется на массу(-) а вот по проводу с лампы ЗХ идёт питание(+12). Я и тормознулся с подключением. Из свободных остались только 3 провода для кнопок шофёрки, больше нет ничего. Видео работает - в настройках есть пункт - "отсутствие тормозов"! Я его подключил, проверил - тормоз(не только за рулём) есть и куно кажет

Автор: слесарь Июл 9 2018, 05:27 PM

Опупея с камерой заднего вида закончилась! Подключать управляющий провод нужно к общему проводу для кнопок управления ГУ с рулевого колеса. В моём случае сиреневый http://vfl.ru/fotos/8e1b312222400370.html Ни когда не подключайте устройства по цвету проводов, только по стикерам наклееным на провода! ______________________________________________________________________________________________________________ ГУ закрепил на штатные точки крепления. Докупил две металлических скобы под саморезы Ф3,8мм http://vfl.ru/fotos/fc19360522418168.html для нижнего крепления. Вверху использовал винты крепления торпедо. http://vfl.ru/fotos/faf18eb522418106.html http://vfl.ru/fotos/464cdaa722418107.html Подгонка рамки(2DIN ГУ оказалось уже на 10мм отверстия для 1DIN). Поэтому я опять снял консоль, одел обычный, полиэтиленовый пакет на ГУ http://vfl.ru/fotos/151c707e22418108.html Обезжирил консоль и поставил на место, приготовил пластичную, двухкомпонентную "холодную сварку". http://vfl.ru/fotos/d2cf373022418109.html И замазал щели этим клеем(на эпоксидной основе. http://vfl.ru/fotos/c059b4aa22418110.html Через сутки(после полной полимеризации) опять снял консоль, поработал немного напильником и наждачной бумагой http://vfl.ru/fotos/3fa0df3822418111.html Красить собирался на следующие выходные. НО!!! увидел черный антигравий на полке - решил дунуть им http://vfl.ru/fotos/7e8abfea22418113.html http://vfl.ru/fotos/7040571622418114.html Ну да ладно, перетру-перекрашу. Ну и немного картинок Меню http://vfl.ru/fotos/f9495d8a22418115.html http://vfl.ru/fotos/8d98bd5722418082.html Спутники http://vfl.ru/fotos/c013716d22418079.html Настройки звука http://vfl.ru/fotos/d05f549d22418080.html Работа камеры заднего вида http://vfl.ru/fotos/c45b3bd322418081.html Кому ни будь это о чём то говорит? А на 4ПДА с меня потребовали такую картинку http://vfl.ru/fotos/d8f3c97c22418085.html Известные на данный момент пароли: вкладка настроек: 3368 доступ в режим разработчика: 3368, 6868 смены лаунчера: 8086 сброса к заводским установкам: 0000 настройка яркости подсветки экрана: 5768

Автор: Schulz Июл 12 2018, 02:54 PM

Круть! Вот думаю может и на своей заморочится, там ( в хонде ) тоже двудиновая стоит с функцией камеры, но не подключено ничего...

Автор: слесарь Июл 12 2018, 07:53 PM

Переделал консоль. Теперь она местами "лысая"! Но всё одно приличней смотрится. http://vfl.ru/fotos/0061229c22458331.html

Автор: слесарь Июл 21 2018, 05:22 PM

При загрузке появлялась кошка в прыжке. Подумал и решил - зачем мне эта драная кошка, поставлю Ладью! И таки поставил. http://vfl.ru/fotos/ff12bba122573656.html Создаём на компе папку с именем mycar , в любом фоторедакторе создаём из одной понравившейся картинки две, с одинаковым разрешением(1920х1080) и названием. Одну в формате PNG, вторую в JPEG. Кидаем обе в эту папку, папку копируем в корень флешки после чего жмём безопасное извлечение и ставим флеху в патефон. В ГУ находим эту папку, выделяем, копируем в корневую папку МСУ, заходим в настройки выбор логотипа, назначаем PNG на логотип. Возврат на домашнюю, галерея, картинка JPEG, назначил её на обои, перезагрузил устройство, заставка и обои - ЛАДЬЯ!!! Последняя заводская прошивка МСУ [attachmentid=1527]

Автор: слесарь Авг 17 2018, 04:54 PM

Поставил специально купленный под это ГУ https://ru.aliexpress.com/item/Koorinwoo-Adjustable-Speaker-Car-Parking-Sensor-4-Video-Sysem-Digital-Screen-blind-Probe-Parktronic-System-Car/32841633754.html?dp=58b8193b277d31fd80811307d55af0f0&af=607243&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&dp=58b8193b277d31fd80811307d55af0f0&af=607243&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=link-c-tool&cpt=1534525051202&sk=byG3Sbq0&aff_trace_key=aecae0a73bc94fc0886a7940ada39636-1534525051202-01414-byG3Sbq0&terminal_id=9d712ad5b4174947b2dd85634de2b387 с видео входом. Ибо раньше у меня стоял Шо-Ми с монитором над зеркалом http://vfl.ru/fotos/8328a4b522930974.html Теперь всё видно в экране магнитолы. http://vfl.ru/fotos/0b0c47ee22930971.html http://vfl.ru/fotos/082188da22930972.html http://vfl.ru/fotos/56aabef522930973.html Буквы означают датчики. Отсутствующие на фотографиях буквы - мигают. Показывают какой из датчиков обнаружил препятствие. Кстати, врёт! Показывает АЖ на 2 см меньше чем на самом деле!!!

Автор: слесарь Сен 8 2018, 01:27 PM

Поставил охлаждение на патефон. Кронштейн для кулеров сделал из куска чьего то бампера. http://vfl.ru/fotos/1f9e7d5a23246047.html http://vfl.ru/fotos/660d31f323246048.html http://vfl.ru/fotos/6172263423246049.html http://vfl.ru/fotos/36def9c023246050.html http://vfl.ru/fotos/3c0d6c3623246051.html http://vfl.ru/fotos/844a7cd523246052.html Финальное фото(установки) почему то не получилось . Подключил к АСС(пока без терморегулятора). Как придёт, подключу и выложу финал.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)