Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Автосигнализации. Выбор и обсуждение моделей. > Центральный замок из сигнализации.

Автор: Schulz Янв 8 2018, 07:01 PM

Всем привет! Давайте чуть чуть оживлю раздел, а то с 15-го года ничего Вот собственно на барахолке ( корзинка со всяким недокомплектом и подпорченным товаром за копейки ) в техкоме купил не комплектную новую сигнализацию LegendFord 150, всего за 300руб. Порылся в инете и нашел её комплектную за 1820руб. Сама сигнализация полностью работает и даже без всяких проблем программируется, но как охранный комплекс так себе, но при этом имеет оригинальные брелоки которые по дизайну мне очень понравились - собственно это и решило вопрос покупки, 300руб. не такая уж великая сумма даже если это всё не работало бы. Её поступление в магазин датировалось аж 14-ым годом, и вот за три года так и нашлось желающих её купить... Да и к тому же из коробки потеряли некоторые провода. Вот её общий вид в каталоге товаров... http://vfl.ru/fotos/63c30ac920067161.html А вот я её тестирую на разных режимах http://vfl.ru/fotos/96abc03320067189.html Как уже писал, охранный комплекс из неё получится простоватый, да и не нужный мне, а вот как центральный замок очень даже пригодится. И было принято решение именно так её и использовать, а чтобы после установки её можно было бы перекодировать в разных вариациях я решил из корпуса датчика удара собрать пультик. Ведь я её не буду ни к сирене ни к габаритам подключать ни к замку зажигания. Просто открыл \закрыл и всё ￼ К тому же половины проводов и разъёмов не было. А как то видеть что она там делает во время програмирования нужно. Изначально для этого решил сделать в самом бардачке в машине симпатичную световую индикацию. А кнопочки подключать непосредственно к блоку сигнализации. По задумке это должно было светить матовым светом с рассеиванием внутри. Но увы получилась "шляпа". Ну что ж, печально но это только подогрело интерес. http://vfl.ru/fotos/8e03070120067212.html Добавлено @ [mergetime]1515438380[/mergetime] Для изготовления пультика программатора, я купил разноцветные диоды аккуратно просверлил под них отверстия в корпусе датчика удара, так купил две кнопки которые: Одна отвечает за вкл\выкл. зажигания - маленькая черненькая, а другая собственно "valet" - красненькая большая. Всё это дело собрал, пропаял проклеил и вот что получилось. Подготовка, и сверление. http://vfl.ru/fotos/0211452120067244.html Пайка. Заливал термоклеем для того чтобы внутренности "сидели" плотно и прижались корпусом. http://vfl.ru/fotos/c974f4cd20067254.html Ну а вот и собственно свечение, и законченный вид пультика. http://vfl.ru/fotos/bd35037b20067288.html Осталось только приобрести разъем мама\папа от магнитолы чтобы спрятав блок сигнализации за бардачок можно было бы подключаться к нему и перепрограммировать по своим надобностям. И термоусадку чтобы пучок проводов выглядел солидно и аккуратно. Хотя как мне кажется что как я её запрограммирую один раз, так оно и будет всегда. Но так как я сейчас дома после операции на ноге сижу, да там всё не так гладко проходит как мне хотелось бы и хожу я очень плохо, времени у меня вагон вот и решил заняться таким вот своеобразным творчеством...

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)