Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Ремонт генераторов, стартеров. Схемы. FAQ. > Ремонт генератора в картинках

Автор: ЭЛЕКТРОШОК Янв 29 2013, 06:03 PM

Практически любой генератор разбирается с молотка ,по этому не боимся ставим на него ногу и долбим молотком с двух сторон по очереди. Далее снимаем мост ,чистим клеммы обмотки . Слева вы можете наблюдать ЛУЖУ ТОСОЛА которым залило генератор. Так же проверяем обмотку ротора генератора ,оно должно быть примерно 2,5 - 3,5 Ом. При наличии блока пмтания с изменяемыми параметрами выходного напряжения можно проверить интегралку ,пока напряжение на интегралке ниже 14,5 вольт лампочка подключенная к щёткам интегралки должна гореть. При повышении напряжения выше 14,5 вольт лампа должна потухнуть ,ну или еле тлеть. Замена подшипников ; Зажимаем в тисках ротор генератора и снимаем шкив Далее снимаем ротор ,потом необходимо открутить гайки крепления подшипника ,тут есть два варианта ;1. так как болт закернен то мучится и выкручивать как есть.2. сточить на наждаке болт до гайки и спакойно открутить гайку .Потом после замены просто закручивайте с усилием .ПОВЕРТЕ НЕ ОДИН НЕ РАСКРУТИЛСЯ,кернить не надо. Дальше вы можете видеть как можно убить генератор не заменив вовремя подшипник .На этом фото убита обмотка ,закорочена проводка сдвинутым магнитопроводом. А это убитый вал ротора на котором заклинил вовремя не заменённый подшипник .Для замены заднего подшипника желательно иметь съёмник. Добавлено @ [mergetime]1359482889[/mergetime] На инжекторных автомобилях стоит генератор как на 21110 ,особенности ремонта смотрим в разделе десяток

Автор: TRAKTOR Янв 29 2013, 06:32 PM

ЭЛЕКТРОШОК респект!!! Больше тем с картинками выкладывай!

Автор: ElviSS Мар 7 2014, 11:06 AM

Какой съемник нужен для замены заднего подшипника ? У меня большое предчувствие, что прийдется перебирать генератор на семерке брата..

Автор: Schulz Мар 7 2014, 12:29 PM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=1, Привет! Можно попробовать вот таким: Или таким:

Автор: Schulz Мар 7 2014, 12:44 PM

И вот ещё полезное: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual-24.html Там несколько типов генераторов какие ставились на 7-ку, и почему то разные съемники для подшипников используются, глянь лишним не будет...

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)