Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Ремонт генераторов, стартеров. Схемы. FAQ. > Полезные советы

Автор: Практик Фев 16 2013, 11:07 AM

У кого установлены выносные регуляторы напряжения от "ЭНЕРГОМАШ" необходимо укрепить корпус регулятора, чтобы стальная подложка, которой он крепится к "массе", не отошла от пластмассового корпуса с монтажной платой при случайном механическом воздействии или вибрации. Я хочу укрепить полосой Лоскутова (для крепления кабеля при открытом способе прокладке), стянуть полосой дополнительно корпус и сделать пассатижами "замок". Думаю не лишне сделать пропайку пояльником или оплавление по контуру пластмассового корпуса в месте соединения с пластиной Дело в том, что недавно снимал одеяло-утеплитель с мотора, и оно зацепилось за острые края коробки регулятора, итог - коробка развалилась напополам с последующим обломом пластмассовых заклёпок, которыми держится стальная пластина, и отрывом последней от монтажной платы, также вырвало дорожки на плате. В общем недостаточная прочность сборки этих приборов. Спасибо за внимание.

Автор: слесарь Мар 9 2013, 06:12 PM

Сегодня приобрел ПТФ и монтажный набор к нему Желтые провода идущие на кнопку(один с белой полосой) питание, один подключается к габаритам, второй подсветка приборки. Так как у меня яркость подсветки не регулируется , можно ли их соединить вместе?

Автор: Практик Мар 10 2013, 02:21 AM

Цитата (слесарь @ Мар 9 2013, 22:12) Сегодня приобрел ПТФ и монтажный набор к нему . Желтые провода идущие на кнопку(один с белой полосой) питание, один подключается к габаритам, второй подсветка приборки. Так как у меня яркость подсветки не регулируется , можно ли их соединить вместе? Как-то не понятно с проводами, лучше бы конечно инструкцию со схемой. Я бы не заморачивался и провод от подсветки заизолировал и не использовал.

Автор: слесарь Мар 10 2013, 04:33 AM

В кнопке 2 диода, один подсвечивает значок туманок при включении габаритов, второй индикатор включенного состояния. Была бы инструкция... а так методом прозвонки и народного тыка.

Автор: ЭЛЕКТРОШОК Мар 10 2013, 05:20 AM

Я бы советовал подсветку на габариты а питание на зажигание ,это лучше чем на габариты не забудешь выключить,они сами потухнут когда заглушишь авто и можешь гонять с ними как с ДХО Добавлено @ [mergetime]1362893289[/mergetime] Синий провод с перемычкой это выход на включение реле ПТФ напротив него желтый питание кнопки ,подключи к оранжевому или жёлто-ситему проводу в блоке предохранителей ,крайний жёлтый подключи к жёлтому проводу в блоке

Автор: слесарь Мар 10 2013, 05:33 AM

Габариты не забуду выключить, пищит как скаженная при выключении зажигания(БК Штат).

Автор: ЭЛЕКТРОШОК Мар 10 2013, 05:54 AM

А нафига днём габариты ?

Автор: слесарь Мар 10 2013, 06:03 AM

ДХО есть, туманки нужны по прямому назначению. Потому и хочу их завязать с габаритами. БС не всегда по туману нужен, а вот габариты при недостаточной видимости всегда.

Автор: ЭЛЕКТРОШОК Мар 10 2013, 06:10 AM

Тогда оба провода в кучу на габариты .

Автор: Практик Мар 10 2013, 09:54 AM

Цитата (ЭЛЕКТРОШОК @ Мар 10 2013, 09:54) А нафига днём габариты ? По техническому регламенту габариты включаются вместе либо с ближним светом, либо с ДХО. Либо отдельно в тёмное время суток на стоянке.

Автор: слесарь Мар 10 2013, 01:05 PM

На гранте лампы габаритов двухнитевые(впереди совмещены с ДХО, сзади с стопсигналом) 5+21W. Алгоритм работы МУС: 1- МУС - 0 зажигание включено - горит ДХО(сзади ничего) 2- МУС - 1 габаритные огни(сзади и спереди) 3- МУС - 2 габаритные огни(сзади и спереди) + свет

Автор: Практик Мар 10 2013, 01:57 PM

Цитата (слесарь @ Мар 10 2013, 17:05) На гранте лампы габаритов двухнитевые(впереди совмещены с ДХО, сзади с стопсигналом) 5+21W. Алгоритм работы МУС: 1- МУС - 0 зажигание включено - горит ДХО(сзади ничего) 2- МУС - 1 габаритные огни(сзади и спереди) 3- МУС - 2 габаритные огни(сзади и спереди) + свет То есть ДХО сами по себе, в принципе логично.

Автор: слесарь Мар 11 2013, 04:33 PM

Я все про ПТФ. В салоне все подключил, на МУСе провод габаритов - белый с черной полосой, в подкапотное просунул провод через заглушку газового троса. В комплекте не оказалось полноценных держателей предов(только контакты). Вопрос:- на сколько нужны предохранители, по 7,5А как на головном свете нормально будет?

Автор: ЭЛЕКТРОШОК Мар 11 2013, 04:54 PM

Цитата (слесарь @ Мар 11 2013, 20:33) Я все про ПТФ. В салоне все подключил, на МУСе провод габаритов - белый с черной полосой, в подкапотное просунул провод через заглушку газового троса. В комплекте не оказалось полноценных держателей предов(только контакты). Вопрос:- на сколько нужны предохранители, по 7,5А как на головном свете нормально будет? Так насколько я понял клеммы должны втыкаться в блок предохранителей и тогда можн полноценно вставить пред.

Автор: слесарь Мар 11 2013, 04:59 PM

Длинна проводов позволяет закрепить их только в подкапотном блоке, но там нет пустых держателей(место есть), не проблема куплю. А по номиналу как?

Автор: Практик Мар 12 2013, 05:08 AM

Цитата (слесарь @ Мар 11 2013, 20:59) Длинна проводов позволяет закрепить их только в подкапотном блоке, но там нет пустых держателей(место есть), не проблема куплю. А по номиналу как? На лампах мощность скажи, и тогда ясность внесёшь в номинал предохранителя.

Автор: слесарь Мар 12 2013, 09:50 AM

Стандартная мощность для ПТФ 55W.

Автор: ЭЛЕКТРОШОК Мар 12 2013, 09:57 AM

Цитата (слесарь @ Мар 12 2013, 13:50) Стандартная мощность для ПТФ 55W. Для таких ламп предохранитель должен быть 7,5 - 10 Амп на каждую лампу отбельный.

Автор: greenman13 Мар 12 2013, 01:05 PM

Тема для троих!!!)))) хочу тоже впендюрить или ДХО или ПТФ в качестве ДХО. Почитаю у вас тут. Потом решу что поставить))))

Автор: слесарь Мар 12 2013, 04:04 PM

Закончил установку ПТФ. Для будущих владельцев Гранты стандарт совет: бампер стандарта не предусмотрен под установку ПТФ никак. Пришлось колхозить крепления из миллиметрового железа и крепить саморезами насквозь(шляпки с лицевой стороны) пока, потом отверстия будут заварены и крепления сделаю как положено(если найду присадок соответствующего состава). Поэтому если Вам нужны ПТФ купите бампер "нормы". Нужно только вырезать отверстия или "Люкса". ПТФ "Калиновские" но почему-то только "Бош" "Киржач" не подходит , так пишут на всех форумах те кто ставил. Я поставил "Автомотив".

Автор: Schulz Июл 21 2014, 10:53 PM

Друзья, вот хочу порекомендовать реле со встроенным предохранителем. Купил себе в Калуге (200км в одну сторону) так как у нас такие не продаются, а когда спрашиваешь, говорят таких не было или вообще не бывает. Такие реле хороши при монтаже доп. оборудования, так как не нужно ставить в силовые цепи предохранитель, он уже в самом реле есть. Ну а управляющие цепи, так это откуда возьмешь, ну да не мне вас учить Вообщем вот. Себе брал немного другие но таких нет картинок, а фотки не получились, смазанные. Я перефоткаю и свои сюда поставлю...

Автор: Практик Июл 24 2014, 04:01 PM

Цитата (Schulz @ Июл 22 2014, 02:53) Друзья, вот хочу порекомендовать реле со встроенным предохранителем. Купил себе в Калуге (200км в одну сторону) так как у нас такие не продаются, а когда спрашиваешь, говорят таких не было или вообще не бывает. Такие реле хороши при монтаже доп. оборудования, так как не нужно ставить в силовые цепи предохранитель, он уже в самом реле есть. Ну а управляющие цепи, так это откуда возьмешь, ну да не мне вас учить Вообщем вот. Себе брал немного другие но таких нет картинок, а фотки не получились, смазанные. Я перефоткаю и свои сюда поставлю... Что за хрень, что за страна такая РОССNЯ? Происхождение этого реле настораживает.

Автор: ElviSS Июл 24 2014, 04:41 PM

Цитата (Практик @ Сегодня, 20:01) Происхождение этого реле настораживает. ни грамма сомнения - Китай ) они щас вообще всё делают.. и не факт, что с правильным написанием качественную вещь купишь..

Автор: слесарь Июл 24 2014, 04:41 PM

Цитата (Практик @ Сегодня, 20:01) Происхождение этого реле настораживает. А чего настораживаться? Пред указывает на производителя(не его наличие, а его прозрачность). Электрошок как-то предупреждал за них, что не перегорают да же при токе в 20 номиналов!

Автор: Schulz Июл 24 2014, 06:04 PM

Ха, а я и не заметил Ну это же реле картинка просто для примера взята с интернета. Я то наши Энергомашевские покупал в Калуге с завода http://www.12v.ru/site.xp/ Вон она там кстати на главной странице есть сразу

Автор: ElviSS Июл 24 2014, 06:10 PM

Цитата (Schulz @ Сегодня, 22:04) Вон она там кстати на главной странице есть сразу я сюда добавлю )

Автор: Schulz Июл 25 2014, 11:39 PM

http://vaz-motors.ru/index.php?showuser=1, За это спасибо огромное. Вот такие реле себе купил для монтажа, вот думаю доработать схему подключения генератора, а то там у меня на акб предохранитель стоит трубчатый, и у него почему то бывает что контакт пропадает, ну это я думаю из-за "замечательного" качества...

Автор: слесарь Окт 14 2017, 06:27 PM

Интересная неисправность генератора. Смотрел этот ролик примерно с полгода тому, сегодня столкнулся на работе с такой-же неисправностью. Может ещё кому сгодится.

Автор: Практик Окт 15 2017, 11:58 AM

Всем привет! Автор этого ролика очень грамотно раскрывает и освещает вопросы, ему жирный плюс, тоже давно смотрел его.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)