Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Салон и кузов > Тянем проводку в двери.

Автор: Shurik Мар 27 2013, 04:30 PM

Вобчем, я так понял наши классики - нивы не были рассчитаны на ЦЗ, динамики в дверях, и прочие энергопотребители. Расстояние между дверью и стойкой при закрытии слишком маленькое. А хочется сделать и эстетично, и надёжно. Изначально просунул провода через резиновый шланг. Вот так: Но со временем, от частых перегибов, на морозе, а может ещё по каким причинам оборвался и шланг, и провода в нём. Пробовал без шланга - обрываются ещё быстрее. Сейчас сделал без шланга Но провода поставил вот такие Музыка на таких работает второй год. На ЦЗ, только-только заменил - посмотрим сколько проживут. У кого какие ещё варианты?

Автор: слесарь Мар 27 2013, 06:08 PM

Ну почему же, на классике была сначала проводка в дверях. Например у 06 загорался габаритный огонь в двери при открытии. Сань там резиновая трубка идет с закруглением, на одном уровне и в двери отверстие чуть больше трубки, поэтому трубка не гнется а прячется в дверь. На фото видно отверстие под вторую кнопку, снятой за ненадобностью(сам фонарь сгнил).

Автор: Shurik Мар 27 2013, 06:14 PM

Цитата (слесарь @ Мар 27 2013, 22:08) и в двери отверстие чуть больше трубки, поэтому трубка не гнется а прячется в дверь. Была мысль так сделать. Возможно летом переделаю.

Автор: Практик Мар 28 2013, 01:47 AM

Цитата (Shurik @ Мар 27 2013, 20:30) Вобчем, я так понял наши классики - нивы не были рассчитаны на ЦЗ, динамики в дверях, и прочие энергопотребители. Расстояние между дверью и стойкой при закрытии слишком маленькое. А хочется сделать и эстетично, и надёжно. Shurik, вся соль в том, что, как и правильно заметил Слесарь[U], отверстия в кузове и в двери должны быть на одинаковом уровне. У моей "семёрки" именно так. Я бы на твоём месте, если позволяет корпус двери, высверлил бы отверстие в двери напротив кузовного, и тогда сгибаться будет не чему. Только шланг должен свободно ходить в отверстии и не слишком коротким, дополнительно брызнуть на него силиконовой смазкой.

Автор: ЭЛЕКТРОШОК Мар 29 2013, 01:40 PM

Начинать сверлить надо с двери сверлом на 4 - 5 мм ,потом в это отверстие вставляем шило ,прикрываем дверь и намечаем отверстие в стойке . Потом рассверливаемотверстия сверлом на 13 мм

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)