Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Двигатель и трансмиссия > Тормозная система

Автор: слесарь Мар 11 2018, 02:40 PM

Пришло время проверить тормозилки. Зашуршали-заскрипели с правой стороны. Причём не только при торможении а и в движении тоже. Причина не понятна мне, почему согнуло колодки? http://vfl.ru/fotos/760bcfba20914739.html Менял их 2 года назад(при пробеге 30 000км). Левая сторона ровная http://vfl.ru/fotos/50c305ae20914711.html Скрежет появился перед Новым(2018) годом ещё, но тогда разбираться не было здоровья. Готовился к операции, ждал место в хирургии. Возможно это произошло после торможения "в пол"(была такая необходимость пару раз). Но почему только правые? В общем - праздники+больничный, Гранта всё таки у меня дама, потому ей приготовил подарок http://vfl.ru/fotos/7ed9ba0020914735.html комплект задних тормозов. Штатных, алюминиевых барабанов не нашёл в продаже, только чугуний. Плюсом цилиндры, колодки, пружины, рычаги, распорки(всё на обе стороны). Под замену ВСЁ! Колодки, пружины, цилиндры от ВИС, Барабаны АТС(г.Альметьевск) Вскрытие(на первый взгляд) криминала не выявило. http://vfl.ru/fotos/ee15a5fe20914736.html Левый барабан с небольшим износом http://vfl.ru/fotos/73bbfd8b20914737.html правый износ не равномерный http://vfl.ru/fotos/227f558e20914738.html буртик имеет 2 ступеньки, износ возле буртика на миллиметр больше чем возле привалочной. Снятие колодок показало, что их хвосты согнуты(фото №1). Цилиндры под пыльниками мокрые http://vfl.ru/fotos/0c19759120914740.html Небольшой лавф-хак, магнит на козелке. Снятые болты, пружины и прочая мелочь никогда не потеряется если будет в одном месте. http://vfl.ru/fotos/a48ab5a920914742.html при сборке весь крепёж и привалочные плоскости смазываю графиткой http://vfl.ru/fotos/da31874e20914741.html http://vfl.ru/fotos/cb80a06420914743.html http://vfl.ru/fotos/adafb93020914744.html Перед прокачкой, не забыть бы вставить в "колдуна" отвёртку! http://vfl.ru/fotos/79fdc37d20914714.html Для прокачки пользую обычную капельницу http://vfl.ru/fotos/a125f8e320914712.html http://vfl.ru/fotos/9f39f8be20914713.html всем РОВНЫХ ДОРОГ и исправных приспособ(придуманных трУсами)!

Автор: Практик Мар 11 2018, 05:00 PM

Игорь привет! я думаю колодки так согнуло из-за неровного износа на барабане, то есть износ был по конусу, как ты и пишешь про ступеньки, при сдавливании колодки стремились в сторону меньшего диаметра барабана. Вердикт, либо барабан был неровно проточен, либо такие колодки неровные, либо они намного уже барабанов.

Автор: слесарь Мар 11 2018, 05:11 PM

Цитата (Практик @ Сегодня, 20:00) колодки так согнуло из-за неровного износа на барабане После замены, эти колодки прошли почти 20 000км без шума и скрипов. На родных проблемы с барабаном змечено не было(хотя не мерял ни барабан ни ширину колодок). Эти колодки ТИИР, были в фирменой упаковке. Шум появился(как вспоминается) с того момента, когда к дочке на ДТП ездил. Был сильно взволнован, не внимателен(ибо спешил). Дважды(пока ехал к ним) оттормаживался в пол. Потому грешу на то, что всё таки так барабан съело согнувшимися колодками.

Автор: слесарь Апр 1 2018, 01:41 PM

Правильная(моё мнение) очерёдность замены тросов ручника. Ибо на многих форумах читал как люди мучаются натягивая коромысло на регулировочную шпильку Имеем тросы с лопнувшей(протёртой) пластиковой оболочкой и естественно не работающий из-за этого ручник. http://vfl.ru/fotos/4e17921821201217.html Демонтаж описывать не буду, он описан во всех букварях. Но вот монтаж пишут; проводить в обратной последовательности . Я же считаю это в корне не правильно, монтаж тросов нужно проводить в том же порядке, что и демонтаж! Сначала сравниваем длинну пружин троса, лишнее отрезаем. http://vfl.ru/fotos/3e89408421201390.html Одеваем тросы на коромысло, которое монтируем на регулировочную шпильку и наживляем гайку http://vfl.ru/fotos/8ecd1f6e21201383.html После этого прокладываем тросы по кузову и балке http://vfl.ru/fotos/db83e69421201385.htmlhttp://vfl.ru/fotos/1b52f1c521201386.html Заводим в опрные щиты http://vfl.ru/fotos/cfcdc3ed21201387.html Одеваем колодки http://vfl.ru/fotos/2b4bd63221201389.html Всё! Барабаны, колёса ставим на место и репетируем до двух - четырёх щелчков.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)