Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Салон и кузов > Кузовной ремонт

Автор: слесарь Янв 3 2020, 03:06 PM

Ну что? Кузов моёй машинки начал уставать на направлениях. И конкретно - номерной стакан. http://vfl.ru/fotos/d80bc59229095176.html Для проведения работ понадобятся инструмент и оборудование; 1) Баллонник 2) Домкрат 3) Козелок 4) Страховочные упоры(2шт) 5) Ключи 10, 13 6) Углошлифовальная машина("Болгарка") 7) Круг лепестковый 8) Ледоруб 9) Динамометрический ключ 10) Сварочный полуавтомат 1) http://vfl.ru/fotos/cb48800f29095282.html 2,3) http://vfl.ru/fotos/0767e61229095179.html 4) http://vfl.ru/fotos/2741d94929095180.html 5) http://vfl.ru/fotos/58f7ba3829095174.html 6,7) http://vfl.ru/fotos/7ed45ec129095277.html 8) http://vfl.ru/fotos/357b6d8929095276.html 9) http://vfl.ru/fotos/4b94aedd29095281.html 10) http://vfl.ru/fotos/15750aac29095284.html Из материалов и запчастей, сами усилители http://vfl.ru/fotos/63d1680329095172.html и грунт с краской. Последние до лета, ибо из баллонов. http://vfl.ru/fotos/1ea03a1b29095455.html Работу желательно выполнять в два лица (фото самой работы увы, не сделаль. Некогда, ибо очень быстро всё произошло). Открутил 3 гайки крепления опорного подшипника, наметил перед на шайбе и усилителе http://vfl.ru/fotos/48d1d2ba29095177.html http://vfl.ru/fotos/a845f58129095178.html Один наступает на ледоруб, вставленный меж рычагами и кузовом http://vfl.ru/fotos/357b6d8929095276.html и отжимает стойку вниз. Второй меняет заводскую тонкую пластину на усилитель(через низ). Правый стакан, опосля выемки опорной пластины заварили, зачистили и сделали вид, что покрасили http://vfl.ru/fotos/f37615f329095181.html Затяжку гаек опорного подшипника и болтов колёс провёл с помощью динамометра и таблицы моментов затяжки оных! http://vfl.ru/fotos/e0db31e029095279.html

Автор: SS20 Янв 3 2020, 03:44 PM

Похоже эти вещи надо после покупки сразу ставить..

Автор: Практик Янв 5 2020, 02:32 AM

Всем привет! Игорь, а тонкая старая пластина , ты написал, была? на неё бы взглянуть. Я, если честно, не знал, что там ещё пластина есть.

Автор: Igor Янв 5 2020, 06:28 AM

Заводская Грантовская(на К-1отсутствуют) 2,4мм , покупные 4мм. [Показать/Скрыть]

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)