Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Vaz-Motors > Подвеска и рулевое управление > Тормозная система.

Автор: слесарь Окт 26 2013, 11:42 AM

Сегодня переобулся на зиму. При данной процедуре проверяю всегда состояние колодок, дисков и барабанов(ну вот такая у меня дурная привычка). Начал с левой стороны. Порадовало что на ступицу заднего колеса(в месте прилегания барабана) была нанесена консистентная смазка , но был сильно огорчен, что только с левой стороны. Правый барабан пришлось снимать при помощи ВД-40, молотка, съёмных болтов и вспомнив маму сборщика . При сборке привалочные плоскости были мною обработаны мовилем(впрочем как и центрирующие и колесные болты).

Автор: Практик Окт 27 2013, 03:43 PM

У меня примерно такая же привычка, только задние барабаны я не снимаю, а смотрю колодки через заглушку резиновую изнутри. Лучше так, если часто. А то при назревшей процедуре у меня вообще кусок барабана отвалился при спрессовке, я к тому, что не стоит уж сильно часто барабаны снимать.

Автор: Shurik Окт 27 2013, 03:49 PM

А по-моему, чем чаще снимаешь, тем больше шансов, что насмерть не прикипят. У меня они слетают после двух ударов деревянной киянкой) А первый раз тоже часа 2 их валтузил.

Автор: слесарь Окт 27 2013, 04:13 PM

Цитата (Практик @ Сегодня, 19:43) я к тому, что не стоит уж сильно часто барабаны снимать. Раз в полгода, считаю это не часто. А теперь вообще руками сниматься будет(если за ручник не забуду!).

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)